libcstl参考手册
        for libcstl version 1.0.0

王博
http://libcstl.googlecode.com
http://activesys.cublog.cn
activesys.wb@gmail.com
activesys@sina.com.cn
沈阳

# libcstl简介
libcstl模仿SGI STL写成的，为C语言编程提供了通用的数据结构和算法的库。libcstl提供的数据结构类型是通用的，它们可以用来保存各种类型的数据。同时libcstl还提供了大量的算法用于管理数据结构中的数据。
## 容器和算法
libcstl容器是结构体类型，可以保存任何类型的数据。如create_vector(int)；就创建了一个用于保存int类型的vector_t容器类型：
vector_t t_v = create_vector(int);
libcstl同样包含一系列算法，算法用来管理容器中的数据。你可以使用逆序算法使容器中的数据逆序：
algo_reverse(vector_begin(&t_v), vector_end（&t_v));
同样这个算法还可以用在其他容器上：
deque_t t_dq = create_deque(double);
…
algo_reverse(deque_begin(&t_dq), deque_end(&t_dq));
## 迭代器
迭代器是容器和算法的桥梁，算法通过迭代器组成的数据空间就可以管理任何容器，每一容器都提供了与迭代器相关的操作函数，如vector_begin()和vector_end()。libcstl还提供了很多与迭代器相关的操作函数，如通过迭代器获得数据，修改数据，获得数据的指针，向前或向后移动迭代器等。
## libcstl其他组成部分
libcstl还提供了工具类型：pair_t, bool_t。这些类型是供其他容器类型使用的。此外libcstl提供了函数，用来扩展算法的执行规则。

# 怎样使用这篇文档
参考手册分为如下几个部分：
TYPE：
这部分主要介绍的具体类型。

ITERATOR TYPE:
迭代器类型。

VALUE:
头文件中定义的值。

DESCRIPTION:
类型描述。

DEFINITION:
类型声明的头文件。

OPERATION:
操作函数。有些函数的参数使用type和element表示，其中type表示需要调用该函数时输入具体类型如
vector_t create_vector(type);
如果要创建一个保存int类型数据的vector_t容器：
vector_t t_v = create_vector(int);
如果要创建一个保存自定义类型struct abc_t的vector_t容器：
vector_t t_v = create_vector(struct abc_t);
element表示调用该函数时直接使用常量数据或变量数据如
void vector_push_back(vector_t* pt_vector, element);
如vector_t容器中保存的是int类型的数据，并要向数据中插入的值为12，可以直接使用常量数据12:
vector_push_back(&t_v, 12);
也可以传递变量数据12：
int n_value = 12;
vector_push_back(&t_v, n_value);
如果vector_t容器中保存的是自定义类型，则必须使用变量数据：
struct abc_t t_value;
…
vector_push_back(&t_v, t_value);

NOTE:
在调用函数是需要注意的事项。当调用函数需要注意时，函数说明后面会有[1]类似的标志。

PROTOTYPE：
函数原型。

MEMBER：
类型的成员，可以通过类型对象直接使用。

# 容器
## 序列容器
### vector_t
TYPE：
vector_t

ITERATOR TYPE:
random_access_iterator_t
vector_iterator_t

DESCRIPTION:
vector_t容器是序列容器，支持对数据的随机访问。在末尾插入或删除数据花费常数时间，在开头或中间插入或删除数据花费线性时间。支持动态增长。vector_t是libcstl中最简单的容器类型。

DEFINITION:
<cstl/cvector.h>

OPERATION:
vector_t create_vector(type);	创建指定类型的vector_t容器。
void vector_init(vector_t* pt_vector);	初始化一个空vector_t容器。
void vector_init_n( / vector_t* pt_vector, size_t t_count);	初始化一个具有t_count个数据的vector_t容器，每个数据的值都是0。
void vector_init_elem( / vector_t* pt_vector, size_t t_count, element / );	初始化一个具有t_count个数据的vector_t容器，每个数据的值都是element。
void vector_init_copy( / vector_t* pt_vector, const vector_t* cpt_src / );	使用令一个vector_t容器初始化vector_t容器。
void vector_init_copy_range( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_begin, / vector_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化vector_t容器。[1][2]
void vector_destroy(vector_t* pt_vector);	销毁vector_t容器。
size_t vector_size(const vector_t* cpt_vector);	获得vector_t容器中数据的数目。
size_t vector_max_size( / const vector_t* cpt_vector);	获得vector_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t vector_empty(const vector_t* cpt_vector);	判断vector_t容器是否为空。
size_t vector_capacity( / const vector_t* cpt_vector);	获得vector_t容器的容量。
void vector_reserve( / vector_t* pt_vector, size_t t_size);	设置vector_t容器的容量。
bool_t vector_equal( / const vector_t* cpt_first, / const vector_t* cpt_second);	判断两个vector_t容器是否相等。
bool_t vector_not_equal( / const vector_t* cpt_first, / const vector_t* cpt_second);	判断两个vector_t容器是否不等。
bool_t vector_less( / const vector_t* cpt_first, / const vector_t* cpt_second);	判断第一个vector_t容器是否小于第二个vector_t容器。
bool_t vector_less_equal( / const vector_t* cpt_first, / const vector_t* cpt_second);	判断第一个vector_t容器是否小于等于第二个vector_t容器。
bool_t vector_great( / const vector_t* cpt_first, / const vector_t* cpt_second);	判断第一个vector_t容器是否大于第二个vector_t容器。
bool_t vector_great_equal( / const vector_t* cpt_first, / const vector_t* cpt_second);	判断第一个vector_t容器是否大于等于第二个vector_t容器。
void vector_assign( / vector_t* pt_vector, const vector_t* cpt_src / );	使用另一个vector_t容器为当前vector_t容器赋值。
void vector_assign_elem( / vector_t* pt_vector, size_t t_count, element / );	使用t_count个element值给vector_t容器赋值。
void vector_assign_range( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_begin, / vector_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)为vector_t容器赋值。[1][2]
void vector_swap( / vector_t* pt_first, vector_t* pt_second);	交换两个vector_t容器的内容。
void* vector_at( / const vector_t* cpt_vector, / size_t t_subscript);	使用下标对vector_t容器中的数据进行随机访问。
void* vector_front(const vector_t* cpt_vector);	访问vector_t容器中的第一个数据。
void* vector_back(const vector_t* cpt_vector);	访问vector_t容器中的最后一个数据。
vector_iterator_t vector_begin( / const vector_t* cpt_vector);	返回指向vector_t容器开始的迭代器。
vector_iterator_t vector_end( / const vector_t* cpt_vector);	返回指向vector_t容器结尾的迭代器。
vector_iterator_t vector_insert( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_pos, element);	在t_pos前面插入数据element，并返回指向新数据的迭代器。
vector_iterator_t vector_insert_n( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_pos, size_t t_count, / element);	在t_pos前面插入t_count个数据element，并返回指向第一个新数据的迭代器。
void vector_insert_range( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_pos, / vector_iterator_t t_begin, / vector_iterator_t t_end);	在t_pos前面插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
void vector_push_back( / vector_t* pt_vector, element);	将数据element插入到vector_t容器的末尾。
void vector_pop_back(vector_t* pt_vector);	删除vector_t容器的最后一个数据。
vector_iterator_t vector_erase( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。
vector_iterator_t vector_erase_range( / vector_t* pt_vector, / vector_iterator_t t_begin, / vector_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。[1]
void vector_resize( / vector_t* pt_vector, size_t t_resize);	重置vector_t容器中数据的数目，新增的数据为0。
void vector_resize_elem( / vector_t* pt_vector, size_t t_resize, element / );	重置vector_t容器中数据的数目，新增的数据为element。
void vector_clear(vector_t* pt_vector);	清空vector_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个vector_t容器。

### deque_t
TYPE：
deque_t

ITERATOR TYPE:
random_access_iterator_t
deque_iterator_t

DESCRIPTION:
deque_t容器与vector_t容器十分相似，支持对数据的随机访问。在末尾插入或删除数据花费常数时间，在中间插入或删除数据花费线性时间。支持动态增长。deque_t与vector_t不同的是在开头插入或删除数据也花费线性时间。同时deque_t没有容量的概念所以没有提供与容器相关的操作函数。

DEFINITION:
<cstl/cdeque.h>

OPERATION:
deque_t create_deque(type);	创建指定类型的deque_t容器。
void deque_init(deque_t* pt_deque);	初始化一个空的deque_t容器。
void deque_init_n( / deque_t* pt_deque, size_t t_count);	初始化一个具有t_count个数据的deque_t容器，每个数据的值都是0。
void deque_init_elem( / deque_t* pt_deque, size_t t_count, element);	初始化一个具有t_count个数据的deque_t容器，每个数据的值都是element。
void deque_init_copy( / deque_t* pt_deque, const deque_t* cpt_src);	使用令一个deque_t容器初始化deque_t容器。
void deque_init_copy_range( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_begin, / deque_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化deque_t容器。[1][2]
void deque_destroy(deque_t* pt_deque);	销毁deque_t容器。
size_t deque_size(const deque_t* cpt_deque);	获得deque_t容器中数据的数目。
size_t deque_max_size( / const deque_t* cpt_deque);	获得deque_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t deque_empty(const deque_t* cpt_deque);	判断deque_t容器是否为空。
bool_t deque_equal( / const deque_t* cpt_first, / const deque_t* cpt_second);	判断两个deque_t容器是否相等。
bool_t deque_not_equal( / const deque_t* cpt_first, / const deque_t* cpt_second);	判断两个deque_t容器是否不等。
bool_t deque_less( / const deque_t* cpt_first, / const deque_t* cpt_second);	判断第一个deque_t容器是否小于第二个deque_t容器。
bool_t deque_less_equal( / const deque_t* cpt_first, / const deque_t* cpt_second);	判断第一个deque_t容器是否小于等于第二个deque_t容器。
bool_t deque_great( / const deque_t* cpt_first, / const deque_t* cpt_second);	判断第一个deque_t容器是否大于第二个deque_t容器。
bool_t deque_great_equal( / const deque_t* cpt_first, / const deque_t* cpt_second);	判断第一个deque_t容器是否大于等于第二个deque_t容器。
void deque_assign( / deque_t* pt_deque, const deque_t* cpt_src);	使用另一个deque_t容器为当前deque_t容器赋值。
void deque_assign_elem( / deque_t* pt_deque, size_t t_count, element);	使用t_count个element值给deque_t容器赋值。
void deque_assign_range( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_begin, / deque_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)为deque_t容器赋值。[1][2]
void deque_swap( / deque_t* pt_first, deque_t* pt_second);	交换两个deque_t容器的内容。
void* deque_at( / const deque_t* cpt_deque, / size_t t_subscript);	使用下标对deque_t容器中的数据进行随机访问。
void* deque_front(const deque_t* cpt_deque);	访问deque_t容器中的第一个数据。
void* deque_back(const deque_t* cpt_deque);	访问deque_t容器中的最后一个数据。
deque_iterator_t deque_begin( / const deque_t* cpt_deque);	返回指向deque_t容器开始的迭代器。
deque_iterator_t deque_end( / const deque_t* cpt_deque);	返回指向deque_t容器结尾的迭代器。
deque_iterator_t deque_insert( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_pos, element);	在t_pos前面插入数据element，并返回指向新数据的迭代器。
deque_iterator_t deque_insert_n( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_pos, size_t t_count, / element);	在t_pos前面插入t_count个数据element，并返回指向第一个新数据的迭代器。
void deque_insert_range( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_pos, / deque_iterator_t t_begin, / deque_iterator_t t_end);	在t_pos前面插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
void deque_push_back( / deque_t* pt_deque, element);	将数据element插入到deque_t容器的末尾。
void deque_pop_back(deque_t* pt_deque);	删除deque_t容器的最后一个数据。
void deque_push_front( / deque_t* pt_deque, element);	将数据element插入到deque_t容器的开头。
void deque_pop_front(deque_t* pt_deque);	删除deque_t容器的第一个数据。
deque_iterator_t deque_erase( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。
deque_iterator_t deque_erase_range( / deque_t* pt_deque, / deque_iterator_t t_begin, / deque_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。[1]
void deque_resize( / deque_t* pt_deque, size_t t_resize);	重置deque_t容器中数据的数目，新增的数据为0。
void deque_resize_elem( / deque_t* pt_deque, size_t t_resize, element);	重置deque_t容器中数据的数目，新增的数据为element。
void deque_clear(deque_t* pt_deque);	清空deque_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个deque_t容器。

### list_t
TYPE：
list_t

ITERATOR TYPE:
bidirectional_iterator_t
list_iterator_t

DESCRIPTION:
list_t容器是一种双向链表，支持向前和向后遍历。在任何位置插入和删除数据花费数量时间。在list_t中插入或删除数据不会使迭代器失效。除此之外list_t还提供了许多额外的操作函数。

DEFINITION:
<cstl/clist.h>

OPERATION:
list_t create_list(type);	创建指定类型的list_t容器。
void list_init(list_t* pt_list);	初始化一个空的list_t容器。
void list_init_n( / list_t* pt_list, size_t t_count);	初始化一个具有t_count个数据的list_t容器，每个数据的值都是0。
void list_init_elem( / list_t* pt_list, size_t t_count, element);	初始化一个具有t_count个数据的list_t容器，每个数据的值都是element。
void list_init_copy( / list_t* pt_list, const list_t* cpt_src);	使用令一个list_t容器初始化list_t容器。
void list_init_copy_range( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_begin, / list_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化list_t容器。[1][2]
void list_destroy(list_t* pt_list);	销毁list_t容器。
size_t list_size(const list_t* cpt_list);	获得list_t容器中数据的数目。
size_t list_max_size( / const list_t* cpt_list);	获得list_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t list_empty(const list_t* cpt_list);	判断list_t容器是否为空。
bool_t list_equal( / const list_t* cpt_first, / const list_t* cpt_second);	判断两个list_t容器是否相等。
bool_t list_not_equal( / const list_t* cpt_first, / const list_t* cpt_second);	判断两个list_t容器是否不等。
bool_t list_less( / const list_t* cpt_first, / const list_t* cpt_second);	判断第一个list_t容器是否小于第二个list_t容器。
bool_t list_less_equal( / const list_t* cpt_first, / const list_t* cpt_second);	判断第一个list_t容器是否小于等于第二个list_t容器。
bool_t list_great( / const list_t* cpt_first, / const list_t* cpt_second);	判断第一个list_t容器是否大于第二个list_t容器。
bool_t list_great_equal( / const list_t* cpt_first, / const list_t* cpt_second);	判断第一个list_t容器是否大于等于第二个list_t容器。
void list_assign( / list_t* pt_list, const list_t* cpt_src);	使用另一个list_t容器为当前list_t容器赋值。
void list_assign_elem( / list_t* pt_list, size_t t_count, element);	使用t_count个element值给list_t容器赋值。
void list_assign_range( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_begin, / list_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)为list_t容器赋值。[1][2]
void list_swap( / list_t* pt_first, list_t* pt_second);	交换两个list_t容器的内容。
void* list_front(const list_t* cpt_list);	访问list_t容器中的第一个数据。
void* list_back(const list_t* cpt_list);	访问list_t容器中的最后一个数据。
list_iterator_t list_begin( / const list_t* cpt_list);	返回指向list_t容器开始的迭代器。
list_iterator_t list_end( / const list_t* cpt_list);	返回指向list_t容器结尾的迭代器。
list_iterator_t list_insert( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_pos, element);	在t_pos前面插入数据element，并返回指向新数据的迭代器。
list_iterator_t list_insert_n( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_pos, size_t t_count, / element);	在t_pos前面插入t_count个数据element，并返回指向第一个新数据的迭代器。
void list_insert_range( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_pos, / list_iterator_t t_begin, / list_iterator_t t_end);	在t_pos前面插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
void list_push_back( / list_t* pt_list, element);	将数据element插入到list_t容器的末尾。
void list_pop_back(list_t* pt_list);	删除list_t容器的最后一个数据。
void list_push_front( / list_t* pt_list, element);	将数据element插入到list_t容器的开头。
void list_pop_front(list_t* pt_list);	删除list_t容器的第一个数据。
void list_remove(list_t* pt_list, element);	删除list_t容器中所有值为element的数据。
void list_remove_if( / list_t* pt_list, unary_function_t t_unary_op / );	删除list_t容器中所有满足一元谓词t_unary_op的数据。
list_iterator_t list_erase( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。
list_iterator_t list_erase_range( / list_t* pt_list, / list_iterator_t t_begin, / list_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。[1]
void list_resize( / list_t* pt_list, size_t t_resize);	重置list_t容器中数据的数目，新增的数据为0。
void list_resize_elem( / list_t* pt_list, size_t t_resize, element);	重置list_t容器中数据的数目，新增的数据为element。
void list_clear(list_t* pt_list);	清空list_t容器。
void list_unique(list_t* pt_list);	删除list_t容器中连续的重复数据。
void list_unique_if( / list_t* pt_list, / binary_function_t t_binary_op);	删除list_t容器中连续的满足二元谓词t_binary_op的数据。
void list_splice( / list_t* pt_list, list_iterator_t t_pos, / list_t* pt_src);	将pt_src中的数据转移到t_pos。
Void list_splice_pos( / list_t* pt_list, list_iterator_t t_pos, / list_t* pt_src, list_iterator_t t_srcpos);	将t_srcpos位置的数据转移到t_pos。
void list_splice_range( / list_t* pt_list, list_iterator_t t_pos, / list_t* pt_src, / list_iterator_t t_begin, / list_iterator_t t_end);	将数据区间[t_begin, t_end)中的数据转移到t_pos。[1]
void list_sort(list_t* pt_list);	排序list_t容器中的数据。
void list_sort_if( / list_t* pt_list, / binary_function_t t_binary_op);	使用二元谓词t_binary_op作为排序规则，排序list_t容器中的数据。
void list_merge( / list_t* pt_first, list_t* pt_second);	将两个有序的list_t容器合并。
void list_merge_if( / list_t* pt_first, list_t* pt_second, / binary_function_t t_binary_op);	使用二元谓词t_binary_op作为规则，合并两个list_t容器中的数据。
void list_reverse(list_t* pt_list);	将list_t容器中的数据逆序。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个list_t容器。

### slist_t
TYPE：
slist_t

ITERATOR TYPE:
forward_iterator_t
slist_iterator_t

DESCRIPTION:
slist_t容器是一种单向链表，支持向前遍历但是不支持向后遍历。在任何位置后面插入和删除数据花费数量时间，在前面插入或删除数据花费线性时间。在slist_t中插入或删除数据不会使迭代器失效。除此之外slist_t还提供了许多额外的操作函数。

DEFINITION:
<cstl/cslist.h>

OPERATION:
slist_t create_slist(type);	创建指定类型的slist_t容器。
void slist_init(slist_t* pt_slist);	初始化一个空的slist_t容器。
void slist_init_n( / slist_t* pt_slist, size_t t_count);	初始化一个具有t_count个数据的slist_t容器，每个数据的值都是0。
void slist_init_elem( / slist_t* pt_slist, size_t t_count, element);	初始化一个具有t_count个数据的slist_t容器，每个数据的值都是element。
void slist_init_copy( / slist_t* pt_slist, const slist_t* cpt_src);	使用令一个slist_t容器初始化slist_t容器。
void slist_init_copy_range( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化slist_t容器。[1][2]
void slist_destroy(slist_t* pt_slist);	销毁slist_t容器。
size_t slist_size(const slist_t* cpt_slist);	获得slist_t容器中数据的数目。
size_t slist_max_size( / const slist_t* cpt_slist);	获得slist_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t slist_empty(const slist_t* cpt_slist);	判断slist_t容器是否为空。
bool_t slist_equal( / const slist_t* cpt_first, / const slist_t* cpt_second);	判断两个slist_t容器是否相等。
bool_t slist_not_equal( / const slist_t* cpt_first, / const slist_t* cpt_second);	判断两个slist_t容器是否不等。
bool_t slist_less( / const slist_t* cpt_first, / const slist_t* cpt_second);	判断第一个slist_t容器是否小于第二个slist_t容器。
bool_t slist_less_equal( / const slist_t* cpt_first, / const slist_t* cpt_second);	判断第一个slist_t容器是否小于等于第二个slist_t容器。
bool_t slist_great( / const slist_t* cpt_first, / const slist_t* cpt_second);	判断第一个slist_t容器是否大于第二个slist_t容器。
bool_t slist_great_equal( / const slist_t* cpt_first, / const slist_t* cpt_second);	判断第一个slist_t容器是否大于等于第二个slist_t容器。
void slist_assign( / slist_t* pt_slist, const slist_t* cpt_src);	使用另一个slist_t容器为当前slist_t容器赋值。
void slist_assign_elem( / slist_t* pt_slist, size_t t_count, element);	使用t_count个element值给slist_t容器赋值。
void slist_assign_range( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)为slist_t容器赋值。[1][2]
void slist_swap( / slist_t* pt_first, slist_t* pt_second);	交换两个slist_t容器的内容。
void* slist_front(const slist_t* cpt_slist);	访问slist_t容器中的第一个数据。
slist_iterator_t slist_begin( / const slist_t* cpt_slist);	返回指向slist_t容器开始的迭代器。
slist_iterator_t slist_end( / const slist_t* cpt_slist);	返回指向slist_t容器结尾的迭代器。
slist_iterator_t slist_previous( / const slist_t* cpt_slist, / slist_iterator_t t_pos);	获得t_pos前驱的迭代器。
slist_iterator_t slist_insert( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos, element);	在t_pos前面插入数据element，并返回指向新数据的迭代器。
void slist_insert_n( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos, size_t t_count, / element);	在t_pos前面插入t_count个数据element。
void slist_insert_range( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	在t_pos前面插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
slist_iterator_t slist_insert_after( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos, element);	在t_pos后面插入数据element，并返回指向新数据的迭代器。
void slist_insert_after_n( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos, size_t t_count, / element);	在t_pos后面插入t_count个数据element。
void slist_insert_after_range( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	在t_pos后面插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
void slist_push_front( / slist_t* pt_slist, element);	将数据element插入到slist_t容器的开头。
void slist_pop_front(slist_t* pt_slist);	删除slist_t容器的第一个数据。
void slist_remove(slist_t* pt_slist, element);	删除slist_t容器中所有值为element的数据。
void slist_remove_if( / slist_t* pt_slist, / unary_function_t t_unary_op);	删除slist_t容器中所有满足一元谓词t_unary_op的数据。
slist_iterator_t slist_erase( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。
slist_iterator_t slist_erase_range( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。[1]
slist_iterator_t slist_erase_after( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置后面的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。
slist_iterator_t slist_erase_after_range( / slist_t* pt_slist, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin+1, t_end)的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。[1]
void slist_resize( / slist_t* pt_slist, size_t t_resize);	重置slist_t容器中数据的数目，新增的数据为0。
void slist_resize_elem( / slist_t* pt_slist, size_t t_resize, element);	重置slist_t容器中数据的数目，新增的数据为element。
void slist_clear(slist_t* pt_slist);	清空slist_t容器。
void slist_unique(slist_t* pt_slist);	删除slist_t容器中连续的重复数据。
void slist_unique_if( / slist_t* pt_slist, / binary_function_t t_binary_op);	删除slist_t容器中连续的满足二元谓词t_binary_op的数据。
void slist_splice( / slist_t* pt_slist, slist_iterator_t t_pos, / slist_t* pt_src);	将pt_src中的数据转移到t_pos。
Void slist_splice_pos( / slist_t* pt_slist, slist_iterator_t t_pos, / slist_t* pt_src, slist_iterator_t t_srcpos);	将t_srcpos位置的数据转移到t_pos。
void slist_splice_range( / slist_t* pt_slist, slist_iterator_t t_pos, / slist_t* pt_src, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	将数据区间[t_begin, t_end)中的数据转移到t_pos。[1]
Void slist_splice_after_pos( / slist_t* pt_slist, slist_iterator_t t_pos, / slist_t* pt_src, slist_iterator_t t_prev);	将t_prev位置后面的数据转移到t_pos后面。
void slist_splice_after_range( / slist_t* pt_slist, slist_iterator_t t_pos, / slist_t* pt_src, / slist_iterator_t t_begin, / slist_iterator_t t_end);	将数据区间[t_begin+1, t_end+1)中的数据转移到t_pos后面。[1]
void slist_sort(slist_t* pt_slist);	排序slist_t容器中的数据。
void slist_sort_if( / slist_t* pt_slist, / binary_function_t t_binary_op);	使用二元谓词t_binary_op作为排序规则，排序slist_t容器中的数据。
void slist_merge( / slist_t* pt_first, slist_t* pt_second);	将两个有序的slist_t容器合并。
void slist_merge_if( / slist_t* pt_first, slist_t* pt_second, / binary_function_t t_binary_op);	使用二元谓词t_binary_op作为规则，合并两个slist_t容器中的数据。
void slist_reverse(slist_t* pt_slist);	将slist_t容器中的数据逆序。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个slist_t容器。

## 关联容器
### set_t
TYPE：
set_t

ITERATOR TYPE:
bidirectional_iterator_t
set_iterator_t

DESCRIPTION:
关联容器是根据数据中的键值对容器中的数据进行自动排序的。set_t容器简单的关联容器，容器中数据本身就是数据的键值。set_t容器中的数据是不允许重复的。关联容器的特定是自动排序，则样查找数据非常方便。所以关联容器都提供了很多查找的操作函数。

DEFINITION:
<cstl/cset.h>

OPERATION:
set_t create_set(type);	创建指定类型的set_t容器。
void set_init(set_t* pt_set);	初始化一个空的set_t容器。
void set_init_copy( / set_t* pt_set, const set_t* cpt_src);	使用令一个set_t容器初始化set_t容器。
void set_init_copy_range( / set_t* pt_set, / set_iterator_t t_begin, / set_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化set_t容器。[1][2]
void set_destroy(set_t* pt_set);	销毁set_t容器。
size_t set_size(const set_t* cpt_set);	获得set_t容器中数据的数目。
size_t set_max_size(const set_t* cpt_set);	获得set_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t set_empty(const set_t* cpt_set);	判断set_t容器是否为空。
bool_t set_equal( / const set_t* cpt_first, / const set_t* cpt_second);	判断两个set_t容器是否相等。
bool_t set_not_equal( / const set_t* cpt_first, / const set_t* cpt_second);	判断两个set_t容器是否不等。
bool_t set_less( / const set_t* cpt_first, / const set_t* cpt_second);	判断第一个set_t容器是否小于第二个set_t容器。
bool_t set_less_equal( / const set_t* cpt_first, / const set_t* cpt_second);	判断第一个set_t容器是否小于等于第二个set_t容器。
bool_t set_great( / const set_t* cpt_first, / const set_t* cpt_second);	判断第一个set_t容器是否大于第二个set_t容器。
bool_t set_great_equal( / const set_t* cpt_first, / const set_t* cpt_second);	判断第一个set_t容器是否大于等于第二个set_t容器。
size_t set_count(const set_t* cpt_set, element);	返回set_t容器中值为element的数据的数目。
set_iterator_t set_find( / const set_t* cpt_set, element);	返回值为element的数据的位置。
set_iterator_t set_lower_bound( / const set_t* cpt_set, element);	返回第一个不小于element的数据的位置。
set_iterator_t set_upper_bound( / const set_t* cpt_set, element);	返回第一个大于element的数据的位置。
pair_t set_equal_range( / const set_t* cpt_set, element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为element的数据。
void set_assign( / set_t* pt_set, const set_t* cpt_src);	使用另一个set_t容器为当前set_t容器赋值。
void set_swap( / set_t* pt_first, set_t* pt_second);	交换两个set_t容器的内容。
set_iterator_t set_begin(const set_t* cpt_set);	返回指向set_t容器开始的迭代器。
set_iterator_t set_end(const set_t* cpt_set);	返回指向set_t容器结尾的迭代器。
set_iterator_t set_insert(set_t* pt_set, element / );	向set_t容器中插入数据element，成功返回新数据的位置，不成功返回set_end()。
set_iterator_t set_insert_hint( / set_t* pt_set, set_iterator_t t_hint, / element);	向set_t容器中插入数据element时使用线索位置t_hint，成功返回新数据的位置，不成功返回set_end()。
void set_insert_range( / set_t* pt_set, / set_iterator_t t_begin, / set_iterator_t t_end);	向set_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t set_erase(set_t* pt_set, element);	删除值为element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void set_erase_pos( / set_t* pt_set, set_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void set_erase_range( / set_t* pt_set, / set_iterator_t t_begin, / set_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void set_clear(set_t* pt_set);	清空set_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个set_t容器。

### multiset_t
TYPE：
multiset_t

ITERATOR TYPE:
bidirectional_iterator_t
multiset_iterator_t

DESCRIPTION:
multiset_t和set_t是十分相似的,set_t不允许数据重复,但是multiset_t允许数据重复。所以multiset_t的插入操作是不会失败的。除此之外没有其他的不同了。

DEFINITION:
<cstl/cset.h>

OPERATION:
multiset_t create_multiset(type);	创建指定类型的multiset_t容器。
void multiset_init(multiset_t* pt_multiset);	初始化一个空的multiset_t容器。
void multiset_init_copy( / multiset_t* pt_multiset, / const multiset_t* cpt_src);	使用令一个multiset_t容器初始化multiset_t容器。
void multiset_init_copy_range( / multiset_t* pt_multiset, / multiset_iterator_t t_begin, / multiset_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化multiset_t容器。[1][2]
void multiset_destroy(multiset_t* pt_multiset);	销毁multiset_t容器。
size_t multiset_size( / const multiset_t* cpt_multiset);	获得multiset_t容器中数据的数目。
size_t multiset_max_size( / const multiset_t* cpt_multiset);	获得multiset_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t multiset_empty( / const multiset_t* cpt_multiset);	判断multiset_t容器是否为空。
bool_t multiset_equal( / const multiset_t* cpt_first, / const multiset_t* cpt_second);	判断两个multiset_t容器是否相等。
bool_t multiset_not_equal( / const multiset_t* cpt_first, / const multiset_t* cpt_second);	判断两个multiset_t容器是否不等。
bool_t multiset_less( / const multiset_t* cpt_first, / const multiset_t* cpt_second);	判断第一个multiset_t容器是否小于第二个multiset_t容器。
bool_t multiset_less_equal( / const multiset_t* cpt_first, / const multiset_t* cpt_second);	判断第一个multiset_t容器是否小于等于第二个multiset_t容器。
bool_t multiset_great( / const multiset_t* cpt_first, / const multiset_t* cpt_second);	判断第一个multiset_t容器是否大于第二个multiset_t容器。
bool_t multiset_great_equal( / const multiset_t* cpt_first, / const multiset_t* cpt_second);	判断第一个multiset_t容器是否大于等于第二个multiset_t容器。
size_t multiset_count( / const multiset_t* cpt_multiset, element);	返回multiset_t容器中值为element的数据的数目。
multiset_iterator_t multiset_find( / const multiset_t* cpt_multiset, element);	返回值为element的数据的位置。
multiset_iterator_t multiset_lower_bound( / const multiset_t* cpt_multiset, element);	返回第一个不小于element的数据的位置。
multiset_iterator_t multiset_upper_bound( / const multiset_t* cpt_multiset, element);	返回第一个大于element的数据的位置。
pair_t multiset_equal_range( / const multiset_t* cpt_multiset, element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为element的数据。
void multiset_assign( / multiset_t* pt_multiset, / const multiset_t* cpt_src);	使用另一个multiset_t容器为当前multiset_t容器赋值。
void multiset_swap( / multiset_t* pt_first, multiset_t* pt_second);	交换两个multiset_t容器的内容。
multiset_iterator_t multiset_begin( / const multiset_t* cpt_multiset);	返回指向multiset_t容器开始的迭代器。
multiset_iterator_t multiset_end( / const multiset_t* cpt_multiset);	返回指向multiset_t容器结尾的迭代器。
multiset_iterator_t multiset_insert( / multiset_t* pt_multiset, element);	向multiset_t容器中插入数据element，成功返回新数据的位置。
multiset_iterator_t multiset_insert_hint( / multiset_t* pt_multiset, / multiset_iterator_t t_hint, element);	向multiset_t容器中插入数据element时使用线索位置t_hint，返回新数据的位置。
void multiset_insert_range( / multiset_t* pt_multiset, / multiset_iterator_t t_begin, / multiset_iterator_t t_end);	向multiset_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t multiset_erase( / multiset_t* pt_multiset, element);	删除值为element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void multiset_erase_pos( / multiset_t* pt_multiset, / multiset_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void multiset_erase_range( / multiset_t* pt_multiset, / multiset_iterator_t t_begin, / multiset_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void multiset_clear(multiset_t* pt_multiset);	清空multiset_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个multiset_t容器。

### map_t
TYPE：
map_t

ITERATOR TYPE:
bidirectional_iterator_t
map_iterator_t

DESCRIPTION:
map_t和set_t是十分相似的,set_t不允许数据重复,map_t也是不允许数据重复，但是map_t中保存的数据类型是pair_t，也就是由key/value组成的对，map_t不允许重复的是key，但value是可以重复的。向map_t中插入的数据必须都是pair_t类型，在插入pair_t是map_t复制了插入的数据。此外map_t还可以作为关联数组使用，通过key对value进行随机访问。

DEFINITION:
<cstl/cmap.h>

OPERATION:
map_t create_map(key_type, value_type);	创建指定类型的map_t容器。
void map_init(map_t* pt_map);	初始化一个空的map_t容器。
void map_init_copy( / map_t* pt_map, const map_t* cpt_src);	使用令一个map_t容器初始化map_t容器。
void map_init_copy_range( / map_t* pt_map, / map_iterator_t t_begin, / map_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化map_t容器。[1][2]
void map_destroy(map_t* pt_map);	销毁map_t容器。
size_t map_size(const map_t* cpt_map);	获得map_t容器中数据的数目。
size_t map_max_size(const map_t* cpt_map);	获得map_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t map_empty(const map_t* cpt_map);	判断map_t容器是否为空。
bool_t map_equal( / const map_t* cpt_first, / const map_t* cpt_second);	判断两个map_t容器是否相等。
bool_t map_not_equal( / const map_t* cpt_first, / const map_t* cpt_second);	判断两个map_t容器是否不等。
bool_t map_less( / const map_t* cpt_first, / const map_t* cpt_second);	判断第一个map_t容器是否小于第二个map_t容器。
bool_t map_less_equal( / const map_t* cpt_first, / const map_t* cpt_second);	判断第一个map_t容器是否小于等于第二个map_t容器。
bool_t map_great( / const map_t* cpt_first, / const map_t* cpt_second);	判断第一个map_t容器是否大于第二个map_t容器。
bool_t map_great_equal( / const map_t* cpt_first, / const map_t* cpt_second);	判断第一个map_t容器是否大于等于第二个map_t容器。
size_t map_count( / const map_t* cpt_map, key_element);	返回map_t容器中值为key_element的数据的数目。
map_iterator_t map_find( / const map_t* cpt_map, key_element);	返回值为key_element的数据的位置。
map_iterator_t map_lower_bound( / const map_t* cpt_map, key_element);	返回第一个不小于key_element的数据的位置。
map_iterator_t map_upper_bound( / const map_t* cpt_map, key_element);	返回第一个大于key_element的数据的位置。
pair_t map_equal_range( / const map_t* cpt_map, key_element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为key_element的数据。
void map_assign( / map_t* pt_map, const map_t* cpt_src);	使用另一个map_t容器为当前map_t容器赋值。
void map_swap( / map_t* pt_first, map_t* pt_second);	交换两个map_t容器的内容。
map_iterator_t map_begin(const map_t* cpt_map);	返回指向map_t容器开始的迭代器。
map_iterator_t map_end(const map_t* cpt_map);	返回指向map_t容器结尾的迭代器。
map_iterator_t map_insert( / map_t* pt_map, const pair_t* cpt_pair);	向map_t容器中插入数据对cpt_pair，成功返回新数据的位置，不成功返回map_end()。
map_iterator_t map_insert_hint( / map_t* pt_map, map_iterator_t t_hint, / const pair_t* cpt_pair);	向map_t容器中插入数据对cpt_pair时使用线索位置t_hint，成功返回新数据的位置，不成功返回map_end()。
void map_insert_range( / map_t* pt_map, / map_iterator_t t_begin, / map_iterator_t t_end);	向map_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t map_erase(map_t* pt_map, key_element);	删除值为key_element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void map_erase_pos( / map_t* pt_map, map_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void map_erase_range( / map_t* pt_map, / map_iterator_t t_begin, / map_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void map_clear(map_t* pt_map);	清空map_t容器。
void* map_at(map_t* pt_map, key_element);	关联数组操作，通过key_element对相应的值进行访问。返回指向值的指针，如果map_t容器中没有相应的key/value数据，则首先添加key/0然后返回指向值的指针。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个map_t容器。

### multimap_t
TYPE：
multimap_t

ITERATOR TYPE:
bidirectional_iterator_t
multimap_iterator_t

DESCRIPTION:
multimap_t和map_t是十分相似的,map_t不允许数据重复,multimap_t允许数据重复，所以向multimap_t中插入数据时不会失败。此外map_t可以作为关联数组使用，但是multimap_t不可以。

DEFINITION:
<cstl/cmap.h>

OPERATION:
multimap_t create_multimap(key_type, value_type);	创建指定类型的multimap_t容器。
void multimap_init(multimap_t* pt_multimap);	初始化一个空的multimap_t容器。
void multimap_init_copy( / multimap_t* pt_multimap, / const multimap_t* cpt_src);	使用令一个multimap_t容器初始化multimap_t容器。
void multimap_init_copy_range( / multimap_t* pt_multimap, / multimap_iterator_t t_begin, / multimap_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化multimap_t容器。[1][2]
void multimap_destroy(multimap_t* pt_multimap);	销毁multimap_t容器。
size_t multimap_size( / const multimap_t* cpt_multimap);	获得multimap_t容器中数据的数目。
size_t multimap_max_size( / const multimap_t* cpt_multimap);	获得multimap_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t multimap_empty( / const multimap_t* cpt_multimap);	判断multimap_t容器是否为空。
bool_t multimap_equal( / const multimap_t* cpt_first, / const multimap_t* cpt_second);	判断两个multimap_t容器是否相等。
bool_t multimap_not_equal( / const multimap_t* cpt_first, / const multimap_t* cpt_second);	判断两个multimap_t容器是否不等。
bool_t multimap_less( / const multimap_t* cpt_first, / const multimap_t* cpt_second);	判断第一个multimap_t容器是否小于第二个multimap_t容器。
bool_t multimap_less_equal( / const multimap_t* cpt_first, / const multimap_t* cpt_second);	判断第一个multimap_t容器是否小于等于第二个multimap_t容器。
bool_t multimap_great( / const multimap_t* cpt_first, / const multimap_t* cpt_second);	判断第一个multimap_t容器是否大于第二个multimap_t容器。
bool_t multimap_great_equal( / const multimap_t* cpt_first, / const multimap_t* cpt_second);	判断第一个multimap_t容器是否大于等于第二个multimap_t容器。
size_t multimap_count( / const multimap_t* cpt_multimap, key_element);	返回multimap_t容器中值为key_element的数据的数目。
multimap_iterator_t multimap_find( / const multimap_t* cpt_multimap, key_element);	返回值为key_element的数据的位置。
multimap_iterator_t multimap_lower_bound( / const multimap_t* cpt_multimap, key_element);	返回第一个不小于key_element的数据的位置。
multimap_iterator_t multimap_upper_bound( / const multimap_t* cpt_multimap, key_element);	返回第一个大于key_element的数据的位置。
pair_t multimap_equal_range( / const multimap_t* cpt_multimap, key_element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为key_element的数据。
void multimap_assign( / multimap_t* pt_multimap, / const multimap_t* cpt_src);	使用另一个multimap_t容器为当前multimap_t容器赋值。
void multimap_swap( / multimap_t* pt_first, multimap_t* pt_second);	交换两个multimap_t容器的内容。
multimap_iterator_t multimap_begin( / const multimap_t* cpt_multimap);	返回指向multimap_t容器开始的迭代器。
multimap_iterator_t multimap_end( / const multimap_t* cpt_multimap);	返回指向multimap_t容器结尾的迭代器。
multimap_iterator_t multimap_insert( / multimap_t* pt_multimap, / const pair_t* cpt_pair);	向multimap_t容器中插入数据对cpt_pair，返回新数据的位置。
multimap_iterator_t multimap_insert_hint( / multimap_t* pt_multimap, / multimap_iterator_t t_hint, / const pair_t* cpt_pair);	向multimap_t容器中插入数据对cpt_pair时使用线索位置t_hint，返回新数据的位置。
void multimap_insert_range( / multimap_t* pt_multimap, / multimap_iterator_t t_begin, / multimap_iterator_t t_end);	向multimap_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t multimap_erase( / multimap_t* pt_multimap, key_element);	删除值为key_element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void multimap_erase_pos( / multimap_t* pt_multimap, / multimap_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void multimap_erase_range( / multimap_t* pt_multimap, / multimap_iterator_t t_begin, / multimap_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void multimap_clear(multimap_t* pt_multimap);	清空multimap_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个multimap_t容器。

### hash_set_t
TYPE：
hash_set_t

ITERATOR TYPE:
forward_iterator_t
hash_set_iterator_t

DESCRIPTION:
hash_set_t也是关联容器的一种，但是它不同于set_t，它使用hash表机制来保存数据，所以hash_set_t内部数据并不是排序的，但是它仍然能够提供高效的存取数据和查找。作为集合hash_set_t与set_t行为类似都是不允许数据重复。

DEFINITION:
<cstl/chash_set.h>

OPERATION:
hash_set_t create_hash_set(type);	创建指定类型的hash_set_t容器。
void hash_set_init( / hash_set_t* pt_hash_set, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_set_t容器。[3]
void hash_set_init_n( / hash_set_t* pt_hash_set, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_set_t容器，容器的hash表大小为t_bucketcount。[3]
void hash_set_init_copy( / hash_set_t* pt_hash_set, / const hash_set_t* cpt_src);	使用令一个hash_set_t容器初始化hash_set_t容器。
void hash_set_init_copy_range( / hash_set_t* pt_hash_set, / hash_set_iterator_t t_begin, / hash_set_iterator_t t_end, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_set_t容器。[1][2][3]
void hash_set_init_copy_range_n( / hash_set_t* pt_hash_set, / hash_set_iterator_t t_begin, / hash_set_iterator_t t_end, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_set_t容器。[1][2][3]
void hash_set_destroy(hash_set_t* pt_hash_set);	销毁hash_set_t容器。
size_t hash_set_size( / const hash_set_t* cpt_hash_set);	获得hash_set_t容器中数据的数目。
size_t hash_set_max_size( / const hash_set_t* cpt_hash_set);	获得hash_set_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t hash_set_empty( / const hash_set_t* cpt_hash_set);	判断hash_set_t容器是否为空。
size_t hash_set_bucket_count( / const hash_set_t* cpt_hash_set);	获得hash_set_t容器中hash表的大小。
int (*hash_set_hash_func( / const hash_set_t* cpt_hash_set))( / const void*, size_t, size_t);	获得hash_set_t容器的hash函数。[3]
bool_t hash_set_equal( / const hash_set_t* cpt_first, / const hash_set_t* cpt_second);	判断两个hash_set_t容器是否相等。
bool_t hash_set_not_equal( / const hash_set_t* cpt_first, / const hash_set_t* cpt_second);	判断两个hash_set_t容器是否不等。
bool_t hash_set_less( / const hash_set_t* cpt_first, / const hash_set_t* cpt_second);	判断第一个hash_set_t容器是否小于第二个hash_set_t容器。
bool_t hash_set_less_equal( / const hash_set_t* cpt_first, / const hash_set_t* cpt_second);	判断第一个hash_set_t容器是否小于等于第二个hash_set_t容器。
bool_t hash_set_great( / const hash_set_t* cpt_first, / const hash_set_t* cpt_second);	判断第一个hash_set_t容器是否大于第二个hash_set_t容器。
bool_t hash_set_great_equal( / const hash_set_t* cpt_first, / const hash_set_t* cpt_second);	判断第一个hash_set_t容器是否大于等于第二个hash_set_t容器。
size_t hash_set_count( / const hash_set_t* cpt_hash_set, element);	返回hash_set_t容器中值为element的数据的数目。
hash_set_iterator_t hash_set_find( / const hash_set_t* cpt_hash_set, element);	返回值为element的数据的位置。
pair_t hash_set_equal_range( / const hash_set_t* cpt_hash_set, element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为element的数据。
void hash_set_assign( / hash_set_t* pt_hash_set, / const hash_set_t* cpt_src);	使用另一个hash_set_t容器为当前hash_set_t容器赋值。
void hash_set_swap( / hash_set_t* pt_first, hash_set_t* pt_second);	交换两个hash_set_t容器的内容。
hash_set_iterator_t hash_set_begin( / const hash_set_t* cpt_hash_set);	返回指向hash_set_t容器开始的迭代器。
hash_set_iterator_t hash_set_end( / const hash_set_t* cpt_hash_set);	返回指向hash_set_t容器结尾的迭代器。
void hash_set_resize( / hash_set_t* pt_hash_set, size_t t_resize);	修改hash_set_t容器的hash表的大小。
hash_set_iterator_t hash_set_insert( / hash_set_t* pt_hash_set, element);	向hash_set_t容器中插入数据element，成功返回新数据的位置，不成功返回hash_set_end()。
void hash_set_insert_range( / hash_set_t* pt_hash_set, / hash_set_iterator_t t_begin, / hash_set_iterator_t t_end);	向hash_set_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t hash_set_erase( / hash_set_t* pt_hash_set, element);	删除值为element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void hash_set_erase_pos( / hash_set_t* pt_hash_set, / hash_set_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void hash_set_erase_range( / hash_set_t* pt_hash_set, / hash_set_iterator_t t_begin, / hash_set_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void hash_set_clear(hash_set_t* pt_hash_set);	清空hash_set_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个hash_set_t容器。
[3]:hash函数的形式为int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t)。第一个参数为容器中的数据，第二个参数是容器中数据的大小，第三个参数是容器中hash表的大小，返回值是数据保存在hash表中的位置索引。如果调用这不提供自定义的hash函数（使用NULL），libcstl就使用默认的hash函数。

### hash_multiset_t
TYPE：
hash_multiset_t

ITERATOR TYPE:
forward_iterator_t
hash_multiset_iterator_t

DESCRIPTION:
hash_multiset_t和hash_set_t是十分相似的,hash_set_t不允许数据重复,但是hash_multiset_t允许数据重复。所以hash_multiset_t的插入操作是不会失败的。除此之外没有其他的不同了。

DEFINITION:
<cstl/chash_set.h>

OPERATION:
hash_multiset_t create_hash_multiset(type);	创建指定类型的hash_multiset_t容器。
void hash_multiset_init( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_multiset_t容器。
void hash_multiset_init_n( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_multiset_t容器，容器的hash表大小为t_bucketcount。
void hash_multiset_init_copy( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / const hash_multiset_t* cpt_src);	使用令一个hash_multiset_t容器初始化hash_multiset_t容器。
void hash_multiset_init_copy_range( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / hash_multiset_iterator_t t_begin, / hash_multiset_iterator_t t_end, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_multiset_t容器。[1][2]
void hash_multiset_init_copy_range_n( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / hash_multiset_iterator_t t_begin, / hash_multiset_iterator_t t_end, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_multiset_t容器。[1][2]
void hash_multiset_destroy( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset);	销毁hash_multiset_t容器。
size_t hash_multiset_size( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset);	获得hash_multiset_t容器中数据的数目。
size_t hash_multiset_max_size( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset);	获得hash_multiset_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t hash_multiset_empty( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset);	判断hash_multiset_t容器是否为空。
size_t hash_multiset_bucket_count( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset);	获得hash_multiset_t容器中hash表的大小。
int (*hash_multiset_hash_func( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset))( / const void*, size_t, size_t);	获得hash_multiset_t容器的hash函数。
bool_t hash_multiset_equal( / const hash_multiset_t* cpt_first, / const hash_multiset_t* cpt_second);	判断两个hash_multiset_t容器是否相等。
bool_t hash_multiset_not_equal( / const hash_multiset_t* cpt_first, / const hash_multiset_t* cpt_second);	判断两个hash_multiset_t容器是否不等。
bool_t hash_multiset_less( / const hash_multiset_t* cpt_first, / const hash_multiset_t* cpt_second);	判断第一个hash_multiset_t容器是否小于第二个hash_multiset_t容器。
bool_t hash_multiset_less_equal( / const hash_multiset_t* cpt_first, / const hash_multiset_t* cpt_second);	判断第一个hash_multiset_t容器是否小于等于第二个hash_multiset_t容器。
bool_t hash_multiset_great( / const hash_multiset_t* cpt_first, / const hash_multiset_t* cpt_second);	判断第一个hash_multiset_t容器是否大于第二个hash_multiset_t容器。
bool_t hash_multiset_great_equal( / const hash_multiset_t* cpt_first, / const hash_multiset_t* cpt_second);	判断第一个hash_multiset_t容器是否大于等于第二个hash_multiset_t容器。
size_t hash_multiset_count( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset, / element);	返回hash_multiset_t容器中值为element的数据的数目。
hash_multiset_iterator_t hash_multiset_find( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset, / element);	返回值为element的数据的位置。
pair_t hash_multiset_equal_range( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset, / element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为element的数据。
void hash_multiset_assign( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / const hash_multiset_t* cpt_src);	使用另一个hash_multiset_t容器为当前hash_multiset_t容器赋值。
void hash_multiset_swap( / hash_multiset_t* pt_first, / hash_multiset_t* pt_second);	交换两个hash_multiset_t容器的内容。
hash_multiset_iterator_t hash_multiset_begin( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset);	返回指向hash_multiset_t容器开始的迭代器。
hash_multiset_iterator_t hash_multiset_end( / const hash_multiset_t* cpt_hash_multiset);	返回指向hash_multiset_t容器结尾的迭代器。
void hash_multiset_resize( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / size_t t_resize);	修改hash_multiset_t容器的hash表的大小。
hash_multiset_iterator_t hash_multiset_insert( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, element);	向hash_multiset_t容器中插入数据element，返回新数据的位置。
void hash_multiset_insert_range( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / hash_multiset_iterator_t t_begin, / hash_multiset_iterator_t t_end);	向hash_multiset_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t hash_multiset_erase( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, element);	删除值为element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void hash_multiset_erase_pos( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / hash_multiset_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void hash_multiset_erase_range( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset, / hash_multiset_iterator_t t_begin, / hash_multiset_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void hash_multiset_clear( / hash_multiset_t* pt_hash_multiset);	清空hash_multiset_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个hash_multiset_t容器。

### hash_map_t
TYPE：
hash_map_t

ITERATOR TYPE:
forward_iterator_t
hash_map_iterator_t

DESCRIPTION:
hash_map_t也是关联容器的一种，但是它不同于map_t，它使用hash表机制来保存数据，所以hash_map_t内部数据并不是排序的，但是它仍然能够提供高效的存取数据和查找。作为集合hash_map_t与map_t行为类似都是不允许数据重复，支持通过键值对数据进行随机访问。

DEFINITION:
<cstl/chash_map.h>

OPERATION:
hash_map_t create_hash_map(key_type, value_type);	创建指定类型的hash_map_t容器。
void hash_map_init( / hash_map_t* pt_hash_map, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_map_t容器。
void hash_map_init_n( / hash_map_t* pt_hash_map, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_map_t容器，容器的hash表大小为t_bucketcount。
void hash_map_init_copy( / hash_map_t* pt_hash_map, / const hash_map_t* cpt_src);	使用令一个hash_map_t容器初始化hash_map_t容器。
void hash_map_init_copy_range( / hash_map_t* pt_hash_map, / hash_map_iterator_t t_begin, / hash_map_iterator_t t_end, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_map_t容器。[1][2]
void hash_map_init_copy_range_n( / hash_map_t* pt_hash_map, / hash_map_iterator_t t_begin, / hash_map_iterator_t t_end, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_map_t容器。[1][2]
void hash_map_destroy(hash_map_t* pt_hash_map);	销毁hash_map_t容器。
size_t hash_map_size( / const hash_map_t* cpt_hash_map);	获得hash_map_t容器中数据的数目。
size_t hash_map_max_size( / const hash_map_t* cpt_hash_map);	获得hash_map_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t hash_map_empty( / const hash_map_t* cpt_hash_map);	判断hash_map_t容器是否为空。
size_t hash_map_bucket_count( / const hash_map_t* cpt_hash_map);	获得hash_map_t容器中hash表的大小。
int (*hash_map_hash_func( / const hash_map_t* cpt_hash_map))( / const void*, size_t, size_t);	获得hash_map_t容器的hash函数。
bool_t hash_map_equal( / const hash_map_t* cpt_first, / const hash_map_t* cpt_second);	判断两个hash_map_t容器是否相等。
bool_t hash_map_not_equal( / const hash_map_t* cpt_first, / const hash_map_t* cpt_second);	判断两个hash_map_t容器是否不等。
bool_t hash_map_less( / const hash_map_t* cpt_first, / const hash_map_t* cpt_second);	判断第一个hash_map_t容器是否小于第二个hash_map_t容器。
bool_t hash_map_less_equal( / const hash_map_t* cpt_first, / const hash_map_t* cpt_second);	判断第一个hash_map_t容器是否小于等于第二个hash_map_t容器。
bool_t hash_map_great( / const hash_map_t* cpt_first, / const hash_map_t* cpt_second);	判断第一个hash_map_t容器是否大于第二个hash_map_t容器。
bool_t hash_map_great_equal( / const hash_map_t* cpt_first, / const hash_map_t* cpt_second);	判断第一个hash_map_t容器是否大于等于第二个hash_map_t容器。
size_t hash_map_count( / const hash_map_t* cpt_hash_map, key_element);	返回hash_map_t容器中值为key_element的数据的数目。
hash_map_iterator_t hash_map_find( / const hash_map_t* cpt_hash_map, key_element);	返回值为key_element的数据的位置。
pair_t hash_map_equal_range( / const hash_map_t* cpt_hash_map, key_element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为key_element的数据。
void hash_map_assign( / hash_map_t* pt_hash_map, / const hash_map_t* cpt_src);	使用另一个hash_map_t容器为当前hash_map_t容器赋值。
void hash_map_swap( / hash_map_t* pt_first, hash_map_t* pt_second);	交换两个hash_map_t容器的内容。
hash_map_iterator_t hash_map_begin( / const hash_map_t* cpt_hash_map);	返回指向hash_map_t容器开始的迭代器。
hash_map_iterator_t hash_map_end( / const hash_map_t* cpt_hash_map);	返回指向hash_map_t容器结尾的迭代器。
void hash_map_resize( / hash_map_t* pt_hash_map, size_t t_resize);	修改hash_map_t容器的hash表的大小。
hash_map_iterator_t hash_map_insert( / hash_map_t* pt_hash_map, / const pair_t* cpt_pair);	向hash_map_t容器中插入数据对cpt_pair，成功返回新数据的位置，不成功返回hash_map_end()。
void hash_map_insert_range( / hash_map_t* pt_hash_map, / hash_map_iterator_t t_begin, / hash_map_iterator_t t_end);	向hash_map_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t hash_map_erase( / hash_map_t* pt_hash_map, key_element);	删除值为key_element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void hash_map_erase_pos( / hash_map_t* pt_hash_map, / hash_map_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void hash_map_erase_range( / hash_map_t* pt_hash_map, / hash_map_iterator_t t_begin, / hash_map_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void hash_map_clear(hash_map_t* pt_hash_map);	清空hash_map_t容器。
void* hash_map_at( / hash_map_t* pt_hash_map, key_element);	关联数组操作，通过key_element对相应的值进行访问。返回指向值的指针，如果hash_map_t容器中没有相应的key/value数据，则首先添加key/0然后返回指向值的指针。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个hash_map_t容器。

### hash_multimap_t
TYPE：
hash_multimap_t

ITERATOR TYPE:
forward_iterator_t
hash_multimap_iterator_t

DESCRIPTION:
hash_multimap_t和hash_map_t是十分相似的,hash_map_t不允许数据重复,hash_multimap_t允许数据重复，所以向hash_multimap_t中插入数据时不会失败。此外hash_map_t可以作为关联数组使用，但是hash_multimap_t不可以。

DEFINITION:
<cstl/chash_map.h>

OPERATION:
hash_multimap_t create_hash_multimap( / key_type, value_type);	创建指定类型的hash_multimap_t容器。
void hash_multimap_init( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_multimap_t容器。
void hash_multimap_init_n( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	初始化一个空的hash_multimap_t容器，容器的hash表大小为t_bucketcount。
void hash_multimap_init_copy( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / const hash_multimap_t* cpt_src);	使用令一个hash_multimap_t容器初始化hash_multimap_t容器。
void hash_multimap_init_copy_range( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / hash_multimap_iterator_t t_begin, / hash_multimap_iterator_t t_end, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_multimap_t容器。[1][2]
void hash_multimap_init_copy_range_n( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / hash_multimap_iterator_t t_begin, / hash_multimap_iterator_t t_end, / size_t t_bucketcount, / int (*pfun_hash)(const void*, size_t, size_t) / );	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化hash_multimap_t容器。[1][2]
void hash_multimap_destroy( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap);	销毁hash_multimap_t容器。
size_t hash_multimap_size( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap);	获得hash_multimap_t容器中数据的数目。
size_t hash_multimap_max_size( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap);	获得hash_multimap_t容器中能够保存的数据的最大数目。
bool_t hash_multimap_empty( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap);	判断hash_multimap_t容器是否为空。
size_t hash_multimap_bucket_count( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap);	获得hash_multimap_t容器中hash表的大小。
int (*hash_multimap_hash_func( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap))( / const void*, size_t, size_t);	获得hash_multimap_t容器的hash函数。
bool_t hash_multimap_equal( / const hash_multimap_t* cpt_first, / const hash_multimap_t* cpt_second);	判断两个hash_multimap_t容器是否相等。
bool_t hash_multimap_not_equal( / const hash_multimap_t* cpt_first, / const hash_multimap_t* cpt_second);	判断两个hash_multimap_t容器是否不等。
bool_t hash_multimap_less( / const hash_multimap_t* cpt_first, / const hash_multimap_t* cpt_second);	判断第一个hash_multimap_t容器是否小于第二个hash_multimap_t容器。
bool_t hash_multimap_less_equal( / const hash_multimap_t* cpt_first, / const hash_multimap_t* cpt_second);	判断第一个hash_multimap_t容器是否小于等于第二个hash_multimap_t容器。
bool_t hash_multimap_great( / const hash_multimap_t* cpt_first, / const hash_multimap_t* cpt_second);	判断第一个hash_multimap_t容器是否大于第二个hash_multimap_t容器。
bool_t hash_multimap_great_equal( / const hash_multimap_t* cpt_first, / const hash_multimap_t* cpt_second);	判断第一个hash_multimap_t容器是否大于等于第二个hash_multimap_t容器。
size_t hash_multimap_count( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap, / key_element);	返回hash_multimap_t容器中值为key_element的数据的数目。
hash_multimap_iterator_t hash_multimap_find( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap, / key_element);	返回值为key_element的数据的位置。
pair_t hash_multimap_equal_range( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap, / key_element);	返回一个由数据区间的上下限组成的pair_t，这个数据区间中包含所有的值为key_element的数据。
void hash_multimap_assign( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / const hash_multimap_t* cpt_src);	使用另一个hash_multimap_t容器为当前hash_multimap_t容器赋值。
void hash_multimap_swap( / hash_multimap_t* pt_first, / hash_multimap_t* pt_second);	交换两个hash_multimap_t容器的内容。
hash_multimap_iterator_t hash_multimap_begin( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap);	返回指向hash_multimap_t容器开始的迭代器。
hash_multimap_iterator_t hash_multimap_end( / const hash_multimap_t* cpt_hash_multimap);	返回指向hash_multimap_t容器结尾的迭代器。
void hash_multimap_resize( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / size_t t_resize);	修改hash_multimap_t容器的hash表的大小。
hash_multimap_iterator_t hash_multimap_insert( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / const pair_t* cpt_pair);	向hash_multimap_t容器中插入数据对cpt_pair，返回新数据的位置。
void hash_multimap_insert_range( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / hash_multimap_iterator_t t_begin, / hash_multimap_iterator_t t_end);	向hash_multimap_t容器中插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
size_t hash_multimap_erase( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / key_element);	删除值为key_element的数据，同时返回删除的数据的数目。
void hash_multimap_erase_pos( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / hash_multimap_iterator_t t_pos);	删除t_pos位置的数据。
void hash_multimap_erase_range( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap, / hash_multimap_iterator_t t_begin, / hash_multimap_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据。[1]
void hash_multimap_clear( / hash_multimap_t* pt_hash_multimap);	清空hash_multimap_t容器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个hash_multimap_t容器。

## 字符串
### string_t
TYPE：
string_t

ITERATOR TYPE:
random_access_iterator_t
string_iterator_t

VALUE:
NPOS

DESCRIPTION:
string_t是一个保存字符型数据的序列容器，它包含所有序列容器的操作，此为它还提供了像查找，连接等常用的字符串操作。string_t的许多操作函数除了接受迭代器参数外，还提供了接受特殊的下标参数的同等功能的函数。

DEFINITION:
<cstl/cstring.h>

OPERATION:
void string_init(string_t* pt_string);	初始化一个空的string_t容器。
void string_init_cstr( / string_t* pt_string, const char* s_cstr);	使用字符串常量初始化string_t容器。
void string_init_subcstr( / string_t* pt_string, / const char* s_cstr, size_t t_len);	使用字符串常量的子串初始化string_t容器。
void string_init_char( / string_t* pt_string, / size_t t_count, char c_char);	使用t_count个字符c_char来初始化string_t容器。
void string_init_copy( / string_t* pt_string, / const string_t* cpt_src);	使用令一个string_t容器初始化string_t容器。
void string_init_copy_substring( / string_t* pt_string, const string_t* cpt_str, / size_t t_pos, size_t t_len);	使用子字符串初始化string_t容器。
void string_init_copy_range( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化string_t容器。[1][2]
void string_destroy(string_t* pt_string);	销毁string_t容器。
const char* string_c_str( / const string_t* cpt_string);	返回一个指向'\0'结尾的字符串的指针。
const char* string_data( / const string_t* cpt_string);	返回一个指向字符数组的指针。
size_t string_copy( / const string_t* cpt_string, char* s_buffer, / size_t t_copysize, size_t t_copypos);	将string_t容器中从t_copypos开始的最多t_copysize个字符拷贝到s_buffer缓冲区中，返回实际拷贝的字符数。
size_t string_size(const string_t* cpt_string);	返回string_t容器中字符的个数。
size_t string_length(const string_t* cpt_string);	返回string_t容器的长度，与string_size()功能相同。
size_t string_max_size( / const string_t* cpt_string);	返回string_t容器中能够保存的字符的最大数目。
size_t string_capacity( / const string_t* cpt_string);	返回string_t容器的容量。
bool_t string_empty(const string_t* cpt_string);	判断string_t容器是否为空。
void string_reserve( / string_t* pt_string, size_t t_size);	设置string_t容器的容量。
void string_resize( / string_t* pt_string, / size_t t_size, char c_char);	设置string_t容器中字符的数目，string_t容器中字符数目不足时使用c_char填充。
char* string_at( / const char* cpt_string, size_t t_pos);	使用下标随机访问string_t容器中的字符，返回指向该字符的指针。
bool_t string_equal( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	判断两个string_t容器是否相等。
bool_t string_not_equal( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	判断两个string_t容器是否不等。
bool_t string_less( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	判断第一个string_t容器是否小于第二个string_t容器。
bool_t string_less_equal( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	判断第一个string_t容器是否小于等于第二个string_t容器。
bool_t string_great( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	判断第一个string_t容器是否大于第二个string_t容器。
bool_t string_great_equal( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	判断第一个string_t容器是否大于等于第二个string_t容器。
bool_t string_equal_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	判断string_t容器是否等于字符串常量s_cstr。
bool_t string_not_equal_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	判断string_t容器是否不等于字符串常量s_cstr。
bool_t string_less_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	判断string_t容器是否小于字符串常量s_cstr。
bool_t string_less_equal_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	判断string_t容器是否小于等于字符串常量s_cstr。
bool_t string_great_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	判断string_t容器是否大于字符串常量s_cstr。
bool_t string_great_equal_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	判断string_t容器是否大于等于字符串常量s_cstr。
int string_compare( / const string_t* cpt_first, / const string_t* cpt_second);	比较两个string_t容器，根据比较返回三种结果，第一个string_t容器小于第二个string_t容器返回负数值，第一个string_t容器等于第二个string_t容器返回0，第一个string_t容器大于第二个string_t容器返回正数值。
int string_compare_substring_string( / const string_t* cpt_first, / size_t t_pos, size_t t_len, / const string_t* cpt_second);	比较第一个string_t容器的子串和第二个string_t容器，根据比较返回三种结果，第一个string_t容器的子串小于第二个string_t容器返回负数值，第一个string_t容器的子串等于第二个string_t容器返回0，第一个string_t容器的子串大于第二个string_t容器返回正数值。
int string_compare_substring_substring( / const string_t* cpt_first, / size_t t_firstpos, size_t t_firstlen, / const string_t* cpt_second, / size_t t_secondpos, size_t t_secondlen);	比较第一个string_t容器的子串和第二个string_t容器的子串，根据比较返回三种结果，第一个子串小于第二个子串返回负数值，第一个子串等于第二个子串返回0，第一个子串大于第二个子串返回正数值。
int string_compare_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr);	比较string_t容器和字符串常量，根据比较返回三种结果，string_t容器小于字符串常量返回负数值，string_t容器等于字符串常量返回0，string_t容器大于字符串常量返回正数值。
int string_compare_substring_cstr( / const string_t* cpt_string, / size_t t_pos, size_t t_len, / const char* s_cstr);	比较string_t容器的子串和字符串常量，根据比较返回三种结果，string_t容器的子串小于字符串常量返回负数值，string_t容器的子串等于字符串常量返回0，string_t容器的子串大于字符串常量返回正数值。
int string_compare_substring_subcstr( / const string_t* cpt_string, / size_t t_pos, size_t t_len, / const char* s_cstr, size_t t_cstrlen);	比较string_t容器的子串和字符串常量的子串，根据比较返回三种结果，string_t容器的子串小于字符串常量的子串返回负数值，string_t容器的子串等于字符串常量的子串返回0，string_t容器的子串大于字符串常量的子串返回正数值。
void string_assign( / string_t* pt_string, const string_t* cpt_src / );	使用另一个string_t容器为string_t容器赋值。
void string_assign_substring( / string_t* pt_string, const string_t* cpt_src, / size_t t_pos, size_t t_len);	使用另一个string_t容器的子串为string_t容器赋值。
void string_assign_cstr( / string_t* pt_string, const char* s_cstr);	使用字符串常量为string_t容器赋值。
void string_assign_subcstr( / string_t* pt_string, const char* s_cstr, / size_t t_len);	使用字符串常量的子串为string_t容器赋值。
void string_assign_char( / string_t* pt_string, / size_t t_count, char c_char);	使用t_count个字符c_char为string_t容器赋值。
void string_assign_range( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)为string_t容器赋值。[1][2]
void string_swap( / string_t* pt_first, string_t* pt_second);	交换两个string_t容器的内容。
void string_append( / string_t* pt_string, const string_t* cpt_src / );	向string_t容器后添加string_t容器。
void string_append_substring( / string_t* pt_string, const string_t* cpt_src, / size_t t_pos, size_t t_len);	向string_t容器后添加string_t容器的子串。
void string_append_cstr( / string_t* pt_string, const char* s_cstr);	向string_t容器后添加字符串常量。
void string_append_subcstr( / string_t* pt_string, const char* s_cstr, / size_t t_len);	向string_t容器后添加字符串常量的子串。
void string_append_char( / string_t* pt_string, size_t t_count, / char c_char);	向string_t容器后添加t_count个字符c_char。
void string_append_range( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end);	向string_t容器后添加数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
void string_connect( / string_t* pt_string, const string_t* cpt_src / );	将两个string_t容器连接在一起。
void string_connect_cstr( / string_t* pt_string, const char* s_cstr);	将一个string_t容器和字符串常量连接在一起。
void string_connect_char( / string_t* pt_string, char c_char);	将一个string_t容器和字符c_char连接在一起。
void string_push_back( / string_t* pt_string, char c_char);	在string_t容器后面添加一个字符c_char。
string_iterator_t string_insert( / string_t* pt_string, string_iterator_t t_pos, / char c_char);	在位置t_pos插入字符c_char。
string_iterator_t string_insert_n( / string_t* pt_string, string_iterator_t t_pos, / size_t t_count, char c_char);	在位置t_pos插入t_count个字符c_char。
void string_insert_range( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_pos, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end);	在t_pos前面插入数据区间[t_begin, t_end)。[1][2]
void string_insert_string( / string_t* pt_string, size_t t_pos, / const string_t* cpt_src);	在位置t_pos插入string_t容器。
void string_insert_substring( / string_t* pt_string, size_t t_pos, / const string_t* cpt_src, / size_t t_startpos, size_t t_len);	在位置t_pos插入string_t容器的子串。
void string_insert_cstr( / string_t* pt_string, size_t t_pos, / const char* s_cstr);	在位置t_pos插入字符串常量。
void string_insert_subcstr( / string_t* pt_string, size_t t_pos, / const char* s_cstr, size_t t_len);	在位置t_pos插入字符串常量的子串。
void string_insert_char( / string_t* pt_string, size_t t_pos, / size_t t_count, char c_char);	在位置t_pos插入t_count个字符c_char。
string_iterator_t string_erase（ / string_t* pt_string, string_iterator_t t_pos / );	删除t_pos位置的字符，返回下一个字符的迭代器。
string_iterator_t string_erase_range( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end);	删除数据区间[t_begin, t_end)的数据，并返回指向下一个数据的迭代器。[1]
void string_erase_substring( / string_t* pt_string, / size_t t_pos, size_t t_len);	删除string_t容器的子串。
void string_clear(string_t* pt_string);	清空string_t容器。
void string_replace( / string_t* pt_string, size_t t_pos, / size_t t_len, const string_t* cpt_src);	使用string_t容器替换子串。
void string_replace_substring( / string_t* pt_string, / size_t t_pos1, size_t t_len1, / string_t* pt_src, / size_t t_pos2, size_t t_len2);	使用string_t容器的子串替换子串。
void string_replace_cstr( / string_t* pt_string, / size_t t_pos, size_t t_len, / const char* s_cstr);	使用字符串常量替换子串。
void string_replace_subcstr( / string_t* pt_string, / size_t t_pos, size_t t_len, / const char* s_cstr, size_t t_length);	使用字符串常量的子串替换子串。
void string_replace_char( / string_t* pt_string, / size_t t_pos, size_t t_len, / size_t t_count, char c_char);	使用t_count个字符c_char替换子串。
void string_range_replace( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end, / const string_t* cpt_src);	使用string_t容器替换数据区间[t_begin, t_end)。[1]
void string_range_replace_substring( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end, / const string_t* cpt_src, / size_t t_pos, size_t t_len);	使用string_t容器的子串替换数据区间[t_begin, t_end)。[1]
void string_range_replace_cstr( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end, / const char* s_cstr);	使用字符串常量替换数据区间[t_begin, t_end)。[1]
void string_range_replace_subcstr( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end, / const char* s_cstr, size_t t_len);	使用字符串常量的子串替换数据区间[t_begin, t_end)。[1]
void string_range_replace_char( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin, / string_iterator_t t_end, / size_t t_count, char c_char);	使用t_count个字符c_char替换数据区间[t_begin, t_end)。[1]
void string_replace_range( / string_t* pt_string, / string_iterator_t t_begin1, / string_iterator_t t_end1, / string_iterator_t t_begin2, / string_iterator_t t_end2);	使用数据区间[t_begin2, t_end2)替换数据区间[t_begin1, t_end1)。[1][2]
string_t string_substr( / const string_t* cpt_string, / size_t t_pos, size_t t_len);	返回string_t容器的子串。
void string_output( / const string_t* cpt_string, FILE* fp_stream);	将string_t容器中的字符输出到流fp_stream中。
void string_input( / string_t* pt_string, FILE* fp_stream);	从fp_stream流中获得字符并保存在string_t容器中。
bool_t string_getline( / string_t* pt_string, FILE* fp_stream);	从fp_stream流中获得一行并保存在string_t容器中，返回操作是否成功。
bool_t string_getline_delimiter( / string_t* pt_string, FILE* fp_stream, / char c_delimiter);	从fp_stream流中获得一行并保存在string_t容器中，使用调用者定义的换行符c_delimiter，返回操作是否成功。
size_t string_find( / const string_t* cpt_string, / const string_t* cpt_find, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找cpt_find，成功返回cpt_find在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找字符串常量s_cstr，成功返回s_cstr在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_subcstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos, / size_t t_len);	从位置t_pos开始向后查找字符串常量s_cstr的长度为t_len的子串，成功返回s_cstr的长度为t_len的子串在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_char( / const string_t* cpt_string, / char c_char, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找字符c_char，成功返回c_char在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_rfind( / const string_t* cpt_string, / const string_t* cpt_find, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找cpt_find，成功返回cpt_find在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_rfind_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找字符串常量s_cstr，成功返回s_cstr在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_rfind_subcstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos, / size_t t_len);	从位置t_pos开始向前查找字符串常量s_cstr的长度为t_len的子串，成功返回s_cstr的长度为t_len的子串在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_rfind_char( / const string_t* cpt_string, / char c_char, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找字符c_char，成功返回c_char在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_of( / const string_t* cpt_string, / const string_t* cpt_find, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找cpt_find中包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_of_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找字符串常量s_cstr中包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_of_subcstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos, / size_t t_len);	从位置t_pos开始向后查找字符串常量s_cstr的长度为t_len的子串中包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_of_char( / const string_t* cpt_string, / char c_char, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找字符c_char，成功返回c_char在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_of( / const string_t* cpt_string, / const string_t* cpt_find, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找cpt_find中包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_of_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找字符串常量s_cstr中包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_of_subcstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos, / size_t t_len);	从位置t_pos开始向前查找字符串常量s_cstr的长度为t_len的子串中包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_of_char( / const string_t* cpt_string, / char c_char, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找字符c_char，成功返回c_char在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_not_of( / const string_t* cpt_string, / const string_t* cpt_find, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找cpt_find中不包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_not_of_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找字符串常量s_cstr中不包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_not_of_subcstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos, / size_t t_len);	从位置t_pos开始向后查找字符串常量s_cstr的长度为t_len的子串中不包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_first_not_of_char( / const string_t* cpt_string, / char c_char, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向后查找不是字符c_char的字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的第一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_not_of( / const string_t* cpt_string, / const string_t* cpt_find, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找cpt_find中不包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_not_of_cstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找字符串常量s_cstr中不包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_not_of_subcstr( / const string_t* cpt_string, / const char* s_cstr, size_t t_pos, / size_t t_len);	从位置t_pos开始向前查找字符串常量s_cstr的长度为t_len的子串中不包含的任意一个字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
size_t string_find_last_not_of_char( / const string_t* cpt_string, / char c_char, size_t t_pos);	从位置t_pos开始向前查找不是字符c_char的字符，成功返回这个字符在cpt_string中出现的最后一个位置，失败返回NPOS。
string_iterator_t string_begin( / const string_t* cpt_string);	返回指向string_t容器开始的迭代器。
string_iterator_t string_end( / const string_t* cpt_string);	返回指向string_t容器结尾的迭代器。

NOTE:
[1]:数据区间[t_begin, t_end)必须是有效的数据区间。
[2]:数据区间[t_begin, t_end)必须属于另一个string_t容器。

## 容器适配器
### stack_t
TYPE：
stack_t

DESCRIPTION:
stack_t是一个适配器，它只提供有限的操作，并且不支持迭代器。stack_t支持插入删除数据，可以访问位于栈顶的数据，它是一个后进先去(LIFO)的数据结构：只能对栈顶进行插入删除和访问操作，栈内的其他数据都不能访问。stack_t是一个迭代器，它实在容器基础上实现的。

DEFINITION:
<cstl/cstack.h>

OPERATION:
stack_t create_stack(type);	创建指定类型的stack_t容器适配器。
void stack_init(stack_t* pt_stack);	初始化一个空的stack_t容器适配器。
void stack_init_copy( / stack_t* pt_stack, const stack_t* cpt_src);	使用令一个stack_t容器适配器初始化stack_t容器适配器。
void stack_destroy(stack_t* pt_stack);	销毁stack_t容器适配器。
size_t stack_size(const stack_t* cpt_stack);	获得stack_t容器适配器中数据的数目。
bool_t stack_empty(const stack_t* cpt_stack);	判断stack_t容器适配器是否为空。
bool_t stack_equal( / const stack_t* cpt_first, / const stack_t* cpt_second);	判断两个stack_t容器适配器是否相等。
bool_t stack_not_equal( / const stack_t* cpt_first, / const stack_t* cpt_second);	判断两个stack_t容器适配器是否不等。
bool_t stack_less( / const stack_t* cpt_first, / const stack_t* cpt_second);	判断第一个stack_t容器适配器是否小于第二个stack_t容器适配器。
bool_t stack_less_equal( / const stack_t* cpt_first, / const stack_t* cpt_second);	判断第一个stack_t容器适配器是否小于等于第二个stack_t容器适配器。
bool_t stack_great( / const stack_t* cpt_first, / const stack_t* cpt_second);	判断第一个stack_t容器适配器是否大于第二个stack_t容器适配器。
bool_t stack_great_equal( / const stack_t* cpt_first, / const stack_t* cpt_second);	判断第一个stack_t容器适配器是否大于等于第二个stack_t容器适配器。
void stack_assign( / stack_t* pt_stack, const stack_t* cpt_src);	使用另一个stack_t容器适配器为当前stack_t容器适配器赋值。
void stack_push( / stack_t* pt_stack, element);	将数据element插压入堆栈。
void stack_pop(stack_t* pt_stack);	将栈顶数据弹出堆栈。
void* stack_top(const stack_t* cpt_stack);	访问栈顶数据。

### queue_t
TYPE：
queue_t

DESCRIPTION:
queue_t是一个适配器，它只提供有限的操作，并且不支持迭代器。queue_t是一个先进先去(FIFO)的数据结构：在队列末尾添加数据，从队列开头删除数据，同时可以访问队列开头和结尾两端的数据，队列内的其他数据都不能访问。queue_t是一个迭代器，它实在容器基础上实现的。

DEFINITION:
<cstl/cqueue.h>

OPERATION:
queue_t create_queue(type);	创建指定类型的queue_t容器适配器。
void queue_init(queue_t* pt_queue);	初始化一个空的queue_t容器适配器。
void queue_init_copy( / queue_t* pt_queue, const queue_t* cpt_src);	使用令一个queue_t容器适配器初始化queue_t容器适配器。
void queue_destroy(queue_t* pt_queue);	销毁queue_t容器适配器。
size_t queue_size(const queue_t* cpt_queue);	获得queue_t容器适配器中数据的数目。
bool_t queue_empty(const queue_t* cpt_queue);	判断queue_t容器适配器是否为空。
bool_t queue_equal( / const queue_t* cpt_first, / const queue_t* cpt_second);	判断两个queue_t容器适配器是否相等。
bool_t queue_not_equal( / const queue_t* cpt_first, / const queue_t* cpt_second);	判断两个queue_t容器适配器是否不等。
bool_t queue_less( / const queue_t* cpt_first, / const queue_t* cpt_second);	判断第一个queue_t容器适配器是否小于第二个queue_t容器适配器。
bool_t queue_less_equal( / const queue_t* cpt_first, / const queue_t* cpt_second);	判断第一个queue_t容器适配器是否小于等于第二个queue_t容器适配器。
bool_t queue_great( / const queue_t* cpt_first, / const queue_t* cpt_second);	判断第一个queue_t容器适配器是否大于第二个deque_t容器适配器。
bool_t queue_great_equal( / const queue_t* cpt_first, / const queue_t* cpt_second);	判断第一个queue_t容器适配器是否大于等于第二个queue_t容器适配器。
void queue_assign( / queue_t* pt_queue, const queue_t* cpt_src);	使用另一个queue_t容器适配器为当前queue_t容器适配器赋值。
void queue_push( / queue_t* pt_queue, element);	将数据element插入到queue_t容器适配器的末尾。
void queue_pop(queue_t* pt_queue);	删除queue_t容器适配器的第一个数据。
void* queue_front(const queue_t* cpt_queue);	访问queue_t容器适配器中的第一个数据。
void* queue_back(const queue_t* cpt_queue);	访问queue_t容器适配器中的最后一个数据。

### priority_queue_t
TYPE：
priority_queue_t

DESCRIPTION:
priority_queue_t是一个适配器，它只提供有限的操作，并且不支持迭代器。priority_queue_t支持在队列末尾添加数据，从队列开头删除数据，同时可以访问队列开头的数据，队列内的其他数据都不能访问。priority_queue_t是优先队列，它保证队列开头的数据是优先级最高的数据，它还支持用户自定义的优先级函数。priority_queue_t是一个迭代器，它实在容器基础上实现的。

DEFINITION:
<cstl/cqueue.h>

OPERATION:
priority_queue_t create_priority_queue(type);	创建指定类型的priority_queue_t容器适配器。
void priority_queue_init( / priority_queue_t* pt_priority_queue);	初始化一个空的priority_queue_t容器适配器。
void priority_queue_init_op( / priority_queue_t* pt_priority_queue, / binary_function_t t_binary_op);	使用用户自定义的优先级规则t_binary_op 初始化一个空的priority_queue_t容器适配器。
void priority_queue_init_copy( / priority_queue_t* pt_priority_queue, / const priority_queue_t* cpt_src);	使用令一个priority_queue_t容器适配器初始化priority_queue_t容器适配器。
void priority_queue_init_copy_range( / priority_queue_t* pt_priority_queue, / random_access_iterator_t t_begin, / random_access_iterator_t t_end);	使用数据区间[t_begin, t_end)初始化priority_queue_t容器适配器。
void priority_queue_init_copy_range_op( / priority_queue_t* pt_priority_queue, / random_access_iterator_t t_begin, / random_access_iterator_t t_end, / binary_function_t t_binary_op);	使用数据区间[t_begin, t_end)和用户自定义的优先级规则t_binary_op初始化priority_queue_t容器适配器。
void priority_queue_destroy( / priority_queue_t* pt_priority_queue);	销毁priority_queue_t容器适配器。
size_t priority_queue_size( / const priority_queue_t* cpt_priority_queue);	获得priority_queue_t容器适配器中数据的数目。
bool_t priority_queue_empty( / const priority_queue_t* cpt_priority_queue);	判断priority_queue_t容器适配器是否为空。
void priority_queue_assign( / priority_queue_t* pt_priority_queue, / const priority_queue_t* cpt_src);	使用另一个priority_queue_t容器适配器为当前priority_queue_t容器适配器赋值。
void priority_queue_push( / priority_queue_t* pt_priority_queue, / element);	将数据element插入到priority_queue_t容器适配器的末尾。
void priority_queue_pop( / priority_queue_t* pt_priority_queue);	删除priority_queue_t容器适配器的第一个数据(优先级最高)。
void* priority_queue_top( / const priority_queue_t* cpt_priority_queue);	访问priority_queue_t容器适配器的第一个数据(优先级最高)。

# 迭代器
ITERATOR TYPE:
iterator_t
input_iterator_t
output_iterator_t
forward_iterator_t
bidirectional_iterator_t
random_access_iterator_t

DESCRIPTION:
迭代器是一种泛化的指针：是指向容器中数据的指针。它通常提供了对数据进行迭代的操作，也提供了通过迭代器来获得数据和设置数据的操作。它是容器中的数据和算法的桥梁，算法通过它来操作容器中的数据，容器中的数据通过它可以使算法应用与该数据。

DEFINITION:
<cstl/citerator.h>

OPERATION:
void iterator_get_value( / const iterator_t* cpt_iterator, / void* pv_value);	获得迭代器cpt_iterator所指的数据。
void iterator_set_value( / const iterator_t* cpt_iterator, / const void* cpt_value);	设置迭代器cpt_iterator所指的数据。
const void* iterator_get_pointer( / const iterator_t* cpt_iterator);	获得迭代器cpt_iterator所指的数据的指针。
void iterator_next(iterator_t* pt_iterator);	向下移动迭代器pt_iterator，使它指向下一个数据。
void iterator_prev(iterator_t* pt_iterator);	向上移动迭代器pt_iterator，使它指向上一个数据。
void iterator_next_n( / iterator_t* pt_iterator, int n_step);	将迭代器pt_iterator向下移动n_step个数据位置。
void iterator_prev_n( / iterator_t* pt_iterator, int n_step);	将迭代器pt_iterator向上移动n_step个数据位置。
bool_t iterator_equal( / const iterator_t* cpt_iterator, / iterator_t t_iterator);	判断另个迭代器类型是否相等。
bool_t iterator_less( / const iterator_t* cpt_iterator, / iterator_t t_iterator);	判断第一个迭代器是否小于第二个迭代器。
int iterator_minus( / const iterator_t* cpt_iterator, / iterator_t t_iterator);	求另个迭代器之间的距离差。
void* iterator_at( / const iterator_t* cpt_iterator, / size_t t_index);	通过下表随机访问迭代器指向的数据。
void iterator_advance( / iterator_t* pt_iterator, int n_step);	一次移动迭代器n_step步。
int iterator_distance( / iterator_t t_first, iterator_t t_second);	计算两个迭代器的距离。

# 算法
## 非质变算法
### algo_for_each
PROTOTYPE：
void algo_for_each(input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_for_each()接受一元函数t_unary_op作为参数，对数据区间中[t_first, t_last)中每一个数据都执行这个一元函数，通常它的返回值是忽略的。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_find algo_find_if
PROTOTYPE：
input_iterator_t algo_find(input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, element);
input_iterator_t algo_find_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_find()查找数据区间中[t_first, t_last)中第一个数据值为element的数据的位置，没找到返回t_last。
algo_find_if()查找数据区间中[t_first, t_last)中第一个满足一元谓词t_unary_op的数据，如果没找到返回t_last。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_adjacent_find algo_adjacent_find_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_adjacent_find(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);
forward_iterator_t algo_adjacent_find_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_adjacent_find()查找数据区间中[t_first, t_last)中第一个数据值与相邻的下一个数据相等的位置，没找到返回t_last。
algo_adjacent_find_if()查找数据区间中[t_first, t_last)中第一个相邻两个数据满足二元谓词t_binary_op的位置，如果没找到返回t_last。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_find_first_of algo_find_first_if
PROTOTYPE：
input_iterator_t algo_find_first_of( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2);
input_iterator_t algo_find_first_of_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_find_first_of()查找数据区间中[t_first1, t_last1)中第一个数据值与数据区间中[t_first2, t_last2)任意值相等的位置，没找到返回t_last1。
algo_find_first_of_if()查找数据区间中[t_first1, t_last1)中第一个数据值与数据区间中[t_first2, t_last2)任意值满足二元谓词t_binary_op的位置，没找到返回t_last1。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_count algo_count_if
PROTOTYPE：
size_t algo_count(input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, element);
size_t algo_count_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_count()返回数据区间中[t_first, t_last)中值等于element的数据的个数。
algo_count_if()返回数据区间中[t_first, t_last)中数据的值满足一元谓词t_unary_op的数据的个数。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_mismatch algo_mismatch_if
PROTOTYPE：
pair_t algo_mismatch( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, input_iterator_t t_first2);
pair_t algo_mismatch_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_mismatch()返回数据区间中[t_first1, t_last1)和[t_firs2, t_first2 + (t_last1 - t_first1))中的数据不相等的位置。
algo_mismatch_if()返回数据区间中[t_first1, t_last1)和[t_firs2, t_first2 + (t_last1 – t_first1))中的数据不符合二元谓词t_binary_op的位置。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_equal algo_equal_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_equal( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, input_iterator_t t_first2);
bool_t algo_equal_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_equal()测试数据区间中[t_first1, t_last1)和[t_firs2, t_first2 + (t_last1 - t_first1))中的数据是否逐个相等。
algo_equal_if()测试数据区间中[t_first1, t_last1)和[t_firs2, t_first2 + (t_last1 – t_first1))中的数据是否逐个符合二元谓词t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_search algo_search_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_search( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2);
forward_iterator_t algo_search_if( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_search()在数据区间中[t_first1, t_last1)查找子串的第一个位置，这个子串和数据区间[t_firs2, t_last2)中的数据否逐个相等。
algo_search_if()在数据区间中[t_first1, t_last1)查找子串的第一个位置，这个子串和数据区间[t_firs2, t_last2)中的数据逐个符合二元谓词t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_search_n algo_search_n_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_search_n( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, size_t t_count, element);
forward_iterator_t algo_search_n_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, size_t t_count, element, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_search_n()在数据区间中[t_first1, t_last1)查找子串的位置，这个子串由t_count个连续的。
algo_search_n_if()在数据区间中[t_first1, t_last1)查找子串的位置，这个子串和数据区间[t_firs2, t_last2)中的数据逐个符合二元谓词t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_search_end algo_search_end_if algo_find_end algo_find_end_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_search_end( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2);
forward_iterator_t algo_search_end_if( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2, / binary_function_t t_binary_op);
forward_iterator_t algo_find_end( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2);
forward_iterator_t algo_find_end_if( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, / forward_iterator_t t_first2, forward_iterator_t t_last2, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_search_end()在数据区间中[t_first1, t_last1)查找子串的最后一个位置，这个子串和数据区间[t_firs2, t_last2)中的数据否逐个相等。
algo_search_end_if()在数据区间中[t_first1, t_last1)查找子串的最后一个位置，这个子串和数据区间[t_firs2, t_last2)中的数据逐个符合二元谓词t_binary_op。
algo_find_end()和algo_find_end_if()与algo_search_end()和algo_search_end_if()功能相同，只是为了兼容SGI STL接口。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>

## 质变算法
### algo_copy
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_copy( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result);

DESCRIPTION:
algo_copy()从数据区间中[t_first, t_last)将数据逐个拷贝到数据区间[t_result, t_result + (t_last – t_first))，并返回t_result + (t_last - t_first)。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_copy_n
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_copy_n( / input_iterator_t t_first, size_t t_count, output_iterator_t t_result);

DESCRIPTION:
algo_copy_n()从数据区间中[t_first, t_first + t_count)将数据逐个拷贝到数据区间[t_result, t_result + t_count)，并返回t_result + t_count。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_copy_backward
PROTOTYPE：
bidirectional_iterator_t algo_copy_backward( / bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last, / bidirectional_iterator_t t_result);

DESCRIPTION:
algo_copy_backward()从数据区间中[t_first, t_last)将数据逐个拷贝到数据区间[t_result – (t_last - t_first), t_result)，并返回t_result – (t_last - t_first)。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_swap algo_iter_swap
PROTOTYPE：
void algo_swap(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);
void algo_iter_swap(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);

DESCRIPTION:
algo_swap()和algo_iter_swap()交换两个迭代器指向的数据的值。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_swap_ranges
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_swap_ranges( / forward_iterator_t t_first1, forward_iterator_t t_last1, forward_iterator_t t_first2);

DESCRIPTION:
algo_swap_ranges()逐一的交换两个数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_first2 + (t_last1 – t_first1))中的数据，
并返回t_first2 + (t_last1 - t_first1)。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_transform algo_transform_binary
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_transform( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, / output_iterator_t t_result, unary_function_t t_unary_op);
output_iterator_t algo_transform_binary( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, input_iterator_t t_first2 / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_transform()将数据区间[t_first, t_last)中的数据逐一的通过一元函数t_unary_op转换将转换的结果保存在数据区间[t_result, t_result + (t_last – t_first))中，并返回t_result + (t_last – t_first)。
algo_transform_binary()将数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_first2 + (t_last1 - t_first1))中的数据逐一的通过二元函数t_binary_op转换将转换的结果保存在数据区间[t_result, t_result + (t_last1 – t_first1))中，并返回t_result + (t_last1 – t_first1)。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_replace algo_replace_if algo_replace_copy algo_replace_copy_if
PROTOTYPE：
void algo_replace(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, old_element, new_element);
void algo_replace_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, / unary_function_t t_unary_op, new_element);
void algo_replace_copy( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result, / old_element, new_element);
output_iterator_t algo_replace_copy_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result, / unary_function_t t_unary_op, new_element);

DESCRIPTION:
algo_replace()将数据区间[t_first, t_last)中所有值等于old_element的数据都替换成new_element。
algo_replace_if()将数据区间[t_first, t_last)中所有值满足一元谓词t_unary_op的数据都替换成new_element。
algo_replace_copy()将数据区间[t_first, t_last)中所有值等于old_element的数据都替换成new_element，并将结果拷贝到数据区间[t_result, t_result + (t_last - t_first))。
algo_replace_copy_if()将数据区间[t_first, t_last)中所有值满足一元谓词t_unary_op的数据都替换成new_element，并将结果拷贝到数据区间[t_result, t_result + (t_last - t_first))，同时返回t_result + (t_last - t_first)。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_fill algo_fill_n
PROTOTYPE：
void algo_fill(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);
output_iterator_t algo_fill_n(output_iterator_t t_first, size_t t_count, element);

DESCRIPTION:
algo_fill()使用数据element填充数据区间[t_first, t_last)。
algo_fill_n()使用数据element填充数据区间[t_first, t_first + t_count)，并返回t_first + t_count。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_generate algo_generate_n
PROTOTYPE：
void algo_generate( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);
output_iterator_t algo_generate_n( / output_iterator_t t_first, size_t t_count, unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_generate()使用一元函数t_unary_op产生的数据填充数据区间[t_first, t_last)。
algo_generate_n()使用一元函数t_unary_op产生的数据填充数据区间[t_first, t_first + t_count)，并返回t_first + t_count。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_remove algo_remove_if algo_remove_copy algo_remove_copy_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_remove(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);
forward_iterator_t algo_remove_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);
output_iterator_t algo_remove_copy( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result, element);
output_iterator_t algo_remove_copy_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result, / unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_remove()移除数据区间[t_first, t_last)中所有等于element的数据，返回新结尾的位置迭代器t_new_last，数据区间[t_first, t_new_last)中的数据都不等于element，数据区间[t_new_last, t_last)是移除element后留下的垃圾数据。
algo_remove_if()移除数据区间[t_first, t_last)中所有满足一元谓词t_unary_op的数据，返回新结尾的位置迭代器t_new_last，数据区间[t_first, t_new_last)中的数据都不满足一元谓词t_unary_op，数据区间[t_new_last, t_last)是移除数据后留下的垃圾数据。
algo_remove_copy()将数据区间[t_first, t_last)中不等于element的数据拷贝到以t_result开始的数据区间，并返结果数据区间的结尾。
algo_remove_copy_if()将数据区间[t_first, t_last)中不满足一元谓词t_unary_op的数据拷贝到以t_result开始的数据区间，并返结果数据区间的结尾。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_unique algo_unique_if algo_unique_copy algo_unique_copy_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_unique(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);
forward_iterator_t algo_unique_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);
output_iterator_t algo_unique_copy( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_unique_copy_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_unique()找到数据区间[t_first, t_last)中连续重复的数据，并移除除了第一个以外的所有数据，返回新结尾的位置迭代器t_new_last，数据区间[t_first, t_new_last)中的数据连续的位置不包含重复的数据，数据区间[t_new_last, t_last)是移除重复数据后留下的垃圾数据。
algo_unique_if()找到数据区间[t_first, t_last)中连复的满足二元谓词t_binary_op的数据，并移除除了第一个以外的所有数据 ，返回新结尾的位置迭代器t_new_last，数据区间[t_first, t_new_last)中的数据连续的位置不包含满足二元谓词t_binary_op的数据，数据区间[t_new_last, t_last)是移除数据后留下的垃圾数据。
algo_unique_copy()将数据区间[t_first, t_last)中不是连续重复的数据拷贝到以t_result开始的数据区间，当遇到连续重复的数据时只拷贝第一个数据，并返结果数据区间的结尾。
algo_unique_copy_if()将数据区间[t_first, t_last)中不是连续满足二元谓词t_binary_op的数据拷贝到以t_result开始的数据区间，当遇到连续满足二元谓词t_binary_op的数据时只拷贝第一个数据，并返结果数据区间的结尾。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_reverse algo_reverse_copy
PROTOTYPE：
void algo_reverse(bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last);
output_iterator_t algo_reverse_copy( / bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result);

DESCRIPTION:
algo_reverse()将数据区间[t_first, t_last)中的数据逆序。
algo_reverse_copy()将数据区间[t_first, t_last)中的数据逆序，将逆序结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的结尾。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_rotate algo_rotate_copy
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_rotate( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_middle, forward_iterator_t t_last);
output_iterator_t algo_rotate_copy( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_middle, forward_iterator_t t_last, / output_iterator_t t_result);

DESCRIPTION:
algo_rotate()将数据区间[t_first, t_last)的两部分[t_first, t_middle)和[t_middle, t_last)的数据交换，返回新的中间位置。
algo_rotate_copy()将数据区间[t_first, t_last)的两部分[t_first, t_middle)和[t_middle, t_last)的数据交换，将交换后的结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的结尾。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_random_shuffle algo_random_shuffle_if
PROTOTYPE：
void algo_random_shuffle(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_random_shuffle_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_random_shuffle()将数据区间[t_first, t_last)中的数据随机重排。
algo_random_shuffle_if()使用一元随机函数t_unary_op将数据区间[t_first, t_last)中的数据随机重排。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_random_sample algo_random_sample_if algo_random_sample_n algo_random_sample_n_if
PROTOTYPE：
random_access_iterator_t algo_random_sample( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / random_access_iterator_t t_first2, random_access_iterator_t t_last2);
random_access_iterator_t algo_random_sample_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / random_access_iterator_t t_first2, random_access_iterator_t t_last2， / unary_function_t t_unary_op);
output_iterator_t algo_random_sample_n( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / output_iterator_t t_first2, size_t t_count);
output_iterator_t algo_random_sample_n_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / output_iterator_t t_first2, size_t t_count， / unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_random_sample()对数据区间[t_first1, t_last1)进行随机抽样，将结果拷贝到[t_first2, t_last2)中，[t_first1, t_last1)中的任意一个数据在[t_first2, t_last2)中只出现一次，返回t_first2 + n其中n是(t_last1 – t_first1)和(t_last2 - t_first2)的最小值。
algo_random_sample_if()使用一元随机函数t_unary_op对数据区间[t_first1, t_last1)进行随机抽样，将结果拷贝到[t_first2, t_last2)中，[t_first1, t_last1)中的任意一个数据在[t_first2, t_last2)中只出现一次，返回t_first2 + n其中n是(t_last1 – t_first1)和(t_last2 – t_first2)的最小值。
algo_random_sample_n()对数据区间[t_first1, t_last1)进行随机抽样，将结果拷贝到[t_first2, t_first2 + t_count)中，[t_first1, t_last1)中的任意一个数据在[t_first2, t_first2 + t_count)中只出现一次，返回t_first2 + n其中n是(t_last1 – t_first1)和t_count的最小值。
algo_random_sample_n_if()使用一元随机函数t_unary_op对数据区间[t_first1, t_last1)进行随机抽样，将结果拷贝到[t_first2, t_first2 + t_count)中，[t_first1, t_last1)中的任意一个数据在[t_first2, t_first2 + t_count)中只出现一次，返回t_first2 + n其中n是(t_last1 – t_first1)和t_count 的最小值。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_partition algo_stable_partition
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_partition( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);
forward_iterator_t algo_stable_partition( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, unary_function_t t_unary_op);

DESCRIPTION:
algo_partition()将数据区间[t_first, t_last)划分成两个部分[t_first, t_middle)和[t_middle, t_last)，所有满足一元谓词的数据都在[t_first, t_middle)中，其余的数据在[t_middle, t_last)中，并返回t_middle。
algo_stable_partition()是数据顺序稳定版本的algo_partition()。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>

## 排序算法
### algo_sort algo_sort_if algo_stable_sort algo_stable_sort_if algo_is_sorted algo_is_sorted_if
PROTOTYPE：
void algo_sort(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_sort_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);
void algo_stable_sort(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_stable_sort_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);
bool_t algo_is_sorted(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);
bool_t algo_is_sorted_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_sort()将数据区间[t_first, t_last)中的数据排序，默认使用小于关系排序。
algo_sort_if()将数据区间[t_first, t_last)中的数据排序，使用用户定义二元的比较关系函数t_binary_op。
algo_stable_sort()数据顺序稳定版的algo_sort()。
algo_stable_sort_if()数据顺序稳定版的algo_sort_if()。
algo_is_sorted()判断数据区间[t_first, t_last)是否有序。
algo_is_sorted_if()依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op判断数据区间[t_first, t_last)是否有序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_partial_sort algo_partial_sort_if algo_parital_sort_copy algo_partial_sort_copy_if
PROTOTYPE：
void algo_partial_sort( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_middle, / random_access_iterator_t t_last);
void algo_partial_sort_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_middle, / random_access_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);
random_access_iterator_t algo_partial_sort_copy( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / random_access_iterator_t t_first2, random_access_iterator_t t_last2);
random_access_iterator_t algo_partial_sort_copy_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / random_access_iterator_t t_first2, random_access_iterator_t t_last2 / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_partial_sort()将数据区间[t_first, t_last)中的重新排序，排序后保证[t_first, t_middle)中的数据与使用algo_sort()排序后的结果相同，[t_middle, t_last)不保证有序。
algo_partial_sort_if()依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op将数据区间[t_first, t_last)中的重新排序，排序后保证[t_first, t_middle)中的数据与使用algo_sort_if()排序后的结果相同，[t_middle, t_last)不保证有序。
algo_partial_sort_copy()将数据区间[t_first1, t_last1)中排序后的n个数据拷贝到数据区间[t_first2, t_first2 + n)中，其中n是(t_last1 – t_first1)和(t_last2 – t_first2)的最小值，并返回t_first2 + n。
algo_partial_sort_copy_if()将数据区间[t_first1, t_last1)中依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op排序后的n个数据拷贝到数据区间[t_first2, t_first2 + n)中，其中n是(t_last1 – t_first1)和(t_last2 – t_first2)的最小值，并返回t_first2 + n。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_nth_element algo_nth_element_if
PROTOTYPE：
void algo_nth_element( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_nth, / random_access_iterator_t t_last);
void algo_nth_element_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_nth, / random_access_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_nth_element()将数据区间[t_first, t_last)中的重新排序，排序后保证t_nth所指的数据与使用algo_sort()排序后的结果相同，同时[t_first, t_nth)都小于t_nth，[t_nth + 1, t_last)都不小于t_nth但是不保证这两个区间有序。
algo_nth_element_if()依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op将数据区间[t_first, t_last)中的重新排序，排序后保证t_nth所指的数据与使用algo_sort_if()排序后的结果相同，同时依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op[t_first, t_nth)都小于t_nth，[t_nth + 1, t_last)都不小于t_nth但是不保证这两个区间有序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_lower_bound algo_lower_bound_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_lower_bound( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);
forward_iterator_t algo_lower_bound_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_lower_bound()获得有序的数据区间[t_first, t_last)中第一个不小于element的数据迭代器，没找到返回t_last。
algo_lower_bound_if()获得依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序的数据区间[t_first, t_last)中第一个不小于element的数据迭代器，没找到返回t_last。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_upper_bound algo_upper_bound_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_upper_bound( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);
forward_iterator_t algo_upper_bound_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_upper_bound()获得有序的数据区间[t_first, t_last)中第一个大于element的数据迭代器，没找到返回t_last。
algo_upper_bound_if()获得依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序的数据区间[t_first, t_last)中第一个大于element的数据迭代器，没找到返回t_last。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_equal_range algo_equal_range_if
PROTOTYPE：
pair_t algo_equal_range( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);
pair_t algo_equal_range_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_equal_range()获得有序的数据区间[t_first, t_last)中所有等于element的数据的区间，没有找到返回(t_last, t_last)。
algo_equal_range_if()获得依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序的数据区间[t_first, t_last)中所有等于element的数据的区间，没有找到返回(t_last, t_last)。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_binary_search algo_binary_search_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_binary_search( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);
bool_t algo_binary_search_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_binary_search()在有序的数据区间[t_first, t_last)中查找值为element的数据。
algo_binary_search_if()在依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序的数据区间[t_first, t_last)中查找值为element的数据。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_merge algo_merge_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_merge( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_merge_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_merge()将两个有序的数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)合并到[t_result, t_result + (t_last1 – t_first1) + (t_last2 - t_first2))中，合并后的数据区间仍然有序，并返回[t_result, t_result + (t_last1 – t_first1) + (t_last2 - t_first2))。
algo_merge_if()将两个依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序的数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)合并到[t_result, t_result + (t_last1 – t_first1) + (t_last2 - t_first2))中，合并后的数据区间仍然依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序，并返回[t_result, t_result + (t_last1 – t_first1) + (t_last2 - t_first2))。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_inplace_merge algo_inplace_merge_if
PROTOTYPE：
void algo_inplace_merge( / bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_middle, / bidirectional_iterator_t t_last);
void algo_inplace_merge_if( / bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_middle, / bidirectional_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_inplace_merge()将数据区间[t_first, t_last)的两个有序的部分[t_first, t_middle)和[t_middle, t_las)合并，合并后整个数据区间[t_first, t_last)有序。
algo_inplace_merge_if()将数据区间[t_first, t_last)的两个依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序的部分[t_first, t_middle)和[t_middle, t_las)合并，合并后整个数据区间[t_first, t_last)依据用户定义的二元比较关系函数t_binary_op有序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_includes algo_includes_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_includes( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2);
bool_t algo_includes_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_includes()测试是否第二个有序的数据区间[t_first2, t_last2)中的所有数据都出现在第一个有序的数据区间[t_first1, t_last1)中，两个有序区间都使用默认的小于关系排序。
algo_includes_if()测试是否第二个有序的数据区间[t_first2, t_last2)中的所有数据都出现在第一个有序的数据区间[t_first1, t_last1)中，两个有序区间都使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op排序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_set_union algo_set_union_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_set_union( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_set_union_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_set_union()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的并集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用默认的小于关系排序。
algo_set_union_if()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的并集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op排序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_set_intersection algo_set_intersection_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_set_intersection( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_set_intersection_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_set_intersection()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的交集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用默认的小于关系排序。
algo_set_intersection_if()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的交集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op排序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_set_difference algo_set_difference_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_set_difference( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_set_difference_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_set_difference()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的差集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用默认的小于关系排序。
algo_set_difference_if()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的差集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op排序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_set_symmetric_difference algo_set_symmetric_difference_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_set_symmetric_difference( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_set_symmetric_difference_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_set_symmetric_difference()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的对称差集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用默认的小于关系排序。
algo_set_symmetric_difference_if()求两个有序区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的对称差集，把结果拷贝到以t_result开头的数据区间，并返回数据区间的末尾，两个有序区间都使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op排序。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_push_heap algo_push_heap_if
PROTOTYPE：
void algo_push_heap(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_push_heap_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_push_heap()将t_last指向的数据插入到堆[t_first, t_last – 1)中，使[t_first, t_last)成为一个有效的堆，数据区间[t_first, t_last – 1)是已经使用默认的小于关系建立起来的堆。
algo_push_heap_if()将t_last指向的数据插入到堆[t_first, t_last – 1)中，使[t_first, t_last)成为一个有效的堆，数据区间[t_first, t_last - 1)是已经使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op建立起来的堆。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_pop_heap algo_pop_heap_if
PROTOTYPE：
void algo_pop_heap(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_pop_heap_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_pop_heap()将堆[t_first, t_last )中优先级最高的数据t_first从堆中删除，并放在最后t_last的位置，同时调整[t_first, t_last - 1)使它这个数据区间成为一个有效的堆。
algo_pop_heap_if()将堆[t_first, t_last )中优先级最高的数据t_first从堆中删除，并放在最后t_last的位置，同时调整[t_first, t_last - 1)使它这个数据区间成为一个有效的堆。algo_pop_heap_if()使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op建立堆。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_make_heap algo_make_heap_if
PROTOTYPE：
void algo_make_heap(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_make_heap_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_make_heap()使用默认的小于关系把数据区间[t_first, t_last)建立成有效的堆。
algo_make_heap_if()使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op把数据区间[t_first, t_last)建立成有效的堆。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_sort_heap algo_sort_heap_if
PROTOTYPE：
void algo_sort_heap(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
void algo_sort_heap_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_sort_heap()对数据区间[t_first, t_last)进行堆排序。
algo_sort_heap_if()对数据区间[t_first, t_last)进行堆排序，排序时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_is_heap algo_is_heap_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_is_heap(random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last);
bool_t algo_is_heap_if( / random_access_iterator_t t_first, random_access_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_is_heap()判断数据区间[t_first, t_last)是否是一个有效的堆。
algo_is_heap_if()判断数据区间[t_first, t_last)是否是一个有效的堆，判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_min algo_min_if
PROTOTYPE：
input_iterator_t algo_min(input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_second);
input_iterator_t algo_min_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_second, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_min()返回t_first和t_second两个数据中比较小的数据的迭代器。
algo_min_if()返回t_first和t_second两个数据中比较小的数据的迭代器，判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_max algo_max_if
PROTOTYPE：
input_iterator_t algo_max(input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_second);
input_iterator_t algo_max_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_second, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_max()返回t_first和t_second两个数据中比较大的数据的迭代器。
algo_max_if()返回t_first和t_second两个数据中比较大的数据的迭代器，判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_min_element algo_min_element_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_min_element(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);
forward_iterator_t algo_min_element_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_min_element()返回数据区间[t_first, t_last)中值最小的数据的迭代器。
algo_min_element_if()返回数据区间[t_first, t_last)中值最小的数据的迭代器，判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_max_element algo_max_element_if
PROTOTYPE：
forward_iterator_t algo_max_element(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last);
forward_iterator_t algo_max_element_if( / forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_max_element()返回数据区间[t_first, t_last)中值最大的数据的迭代器。
algo_max_element_if()返回数据区间[t_first, t_last)中值最大的数据的迭代器，判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_lexicographical_compare algo_lexicographical_compare_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_lexicographical_compare( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2);
bool_t algo_lexicographical_compare_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_lexicographical_compare()逐个比较两个数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_last2)的数据，如果第一个区间中的数据小于第二个区间中的相应数据返回true，如果大于返回false，如果都相等时比较两个区间的长度第一个区间小时返回true否则返回false。
algo_lexicographical_compare_if()与algo_lexicographical_compare()功能相同只是判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_lexicographical_compare_3wap algo_lexicographical_compare_3way_if
PROTOTYPE：
int algo_lexicographical_compare_3way( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2);
int algo_lexicographical_compare_3way_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, / input_iterator_t t_first2, input_iterator_t t_last2, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_lexicographical_compare_3way()与algo_lexicographical_compare()功能相似，只是返回值不同，当第一个区间小于第二个区间时返回负数值，当两个区间相等时返回0，当第一个区间大于第二个区间时返回正数值。
algo_lexicographical_compare_3way_if()与algo_lexicographical_compare_3way()功能相同只是判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_next_permutation algo_next_permutation_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_next_permutation(bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last);
bool_t algo_next_permutation_if( / bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_next_permutation()将数据区间[t_first, t_last)中的数据转换到下一个组合形式，如果没有下一个组合形式就回到第一个组合形式并返回false，否则返回true。
algo_next_permutation_if()将数据区间[t_first, t_last)中的数据转换到下一个组合形式，如果没有下一个组合形式就回到第一个组合形式并返回false，否则返回true。判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>
### algo_prev_permutation algo_prev_permutation_if
PROTOTYPE：
bool_t algo_prev_permutation(bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last);
bool_t algo_prev_permutation_if( / bidirectional_iterator_t t_first, bidirectional_iterator_t t_last, / binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_prev_permutation()将数据区间[t_first, t_last)中的数据转换到上一个组合形式，如果没有上一个组合形式就回到最后一个组合形式并返回false，否则返回true。
algo_prev_permutation_if()将数据区间[t_first, t_last)中的数据转换到上一个组合形式，如果没有上一个组合形式就回到最后一个组合形式并返回false，否则返回true。判断时使用用户定义的二元比较关系函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/calgorithm.h>

## 算术算法
### algo_iota
PROTOTYPE：
void algo_iota(forward_iterator_t t_first, forward_iterator_t t_last, element);

DESCRIPTION:
algo_iota()为数据区间[t_first, t_last)赋一系列增加的值，如*t_first = element, *(t_first + 1) = element + 1等等。

DEFINITION:
<cstl/cnumeric.h>
### algo_accumulate algo_accumulate_if
PROTOTYPE：
void algo_accumulate(input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, element, void* pv_output);
void algo_accumulate_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, element, / binary_function_t t_binary_op, void* pv_output);

DESCRIPTION:
algo_accumulate()使用element作为初始值，将数据区间[t_first, t_last)的数据累加并把结果保存在输出结果*pv_output中。
algo_accumulate_if()使用element作为初始值，将数据区间[t_first, t_last)的数据累加并把结果保存在输出结果*pv_output中，累加过程使用用户定义的二元累加函数t_binary_op。

DEFINITION:
<cstl/cnumeric.h>
### algo_inner_product algo_inner_product_if
PROTOTYPE：
void algo_inner_product( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, input_iterator_t t_first2, / element, void* pv_output);
void algo_inner_product_if( / input_iterator_t t_first1, input_iterator_t t_last1, input_iterator_t t_first2, / element, binary_function_t t_binary_op1, binary_function_t t_binary_op2, void* pv_output);

DESCRIPTION:
algo_inner_product()使用初始值element和两个数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_first2 + (t_last1 – t_first1))执行内积运算，结果保存在输出结果*pv_output中，具体的执行过程如下*pv_output = element + *t_first1 × *t_first2 + *(t_first1 + 1) × *(t_first2 + 1) + ...。
algo_inner_product_if()使用初始值element和两个数据区间[t_first1, t_last1)和[t_first2, t_first2 + (t_last1 – t_first1))和两个用户定义的二元运算函数t_binary_op1和t_binary_op2执行内积运算，结果保存在输出结果*pv_output中，具体的执行过程如下*pv_output = element OP1 (*t_first1 OP2 *t_first2) OP1 (*(t_first1 + 1) OP2 *(t_first2 + 1)) OP1 ...。

DEFINITION:
<cstl/cnumeric.h>
### algo_partial_sum algo_partial_sum_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_partial_sum( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_partial_sum_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_partial_sum()计算数据区间[t_first, t_last)的局部总和，保存在以t_result开头的数据区间中，同时返回数据区间的结尾。计算的过程如下*t_result = *t_first, *(t_result + 1) = *t_first + *(t_first + 1), *(t_result + 2) = *t_first + *(t_first + 1) + *(t_first + 2) , ...。
algo_partial_sum_if()计算数据区间[t_first, t_last)的局部总和，保存在以t_result开头的数据区间中，同时返回数据区间的结尾。计算的过程如下*t_result = *t_first, *(t_result + 1) = *t_first OP *(t_first + 1), *(t_result + 2) = *t_first OP *(t_first + 1) OP *(t_first + 2) , ...。

DEFINITION:
<cstl/cnumeric.h>
### algo_adjacent_difference algo_adjacent_difference_if
PROTOTYPE：
output_iterator_t algo_adjacent_difference( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, output_iterator_t t_result);
output_iterator_t algo_adjacent_difference_if( / input_iterator_t t_first, input_iterator_t t_last, / output_iterator_t t_result, binary_function_t t_binary_op);

DESCRIPTION:
algo_adjacent_difference()计算数据区间[t_first, t_last)中相邻数据的差，保存在以t_result开头的数据区间中，同时返回数据区间的结尾。计算的过程如下*t_result = *t_first, *(t_result + 1) = *(t_first + 1) - *t_first +, *(t_result + 2) = *(t_first + 2) - *(t_first + 1) , ...。这个函数与algo_partial_sum()互为逆函数。
algo_adjacent_difference_if()计算数据区间[t_first, t_last)的相邻数据的差，保存在以t_result开头的数据区间中，同时返回数据区间的结尾。计算的过程如下*t_result = *t_first, *(t_result + 1) = *(t_first + 1) OP *t_first, *(t_result + 2) = *(t_first + 2) OP *(t_first + 1) , ...。这个函数与algo_partial_sum_if()互为逆函数。

DEFINITION:
<cstl/cnumeric.h>
### algo_power algo_power_if
PROTOTYPE：
void algo_power(input_iterator_t t_iter, size_t t_power, void* pv_output);
void algo_power_if( / input_iterator_t t_iter, size_t t_power, binary_function_t t_binary_op, void* pv_output);

DESCRIPTION:
algo_power()计算t_iter的t_power次幂元算，结果保存在输出结果中，*pv_output = *t_iter × *t_iter × *t_iter × ...。
algo_power_if()计算t_iter的t_power次幂元算，结果保存在输出结果中，*pv_output = *t_iter OP *t_iter OP *t_iter OP ...。

DEFINITION:
<cstl/cnumeric.h>

# 工具类型
## bool_t
TYPE：
bool_t

VALUE:
false
        true
        FALSE
        TRUE

DESCRIPTION:
bool_t是libcstl定义的新类型用来表示布尔值。

DEFINITION:
包含任何一个libcstl头文件都可以使用bool_t类型。

## pair_t
TYPE：
pair_t

DESCRIPTION:
pair_t保存两个任意类型的数据，它将两个不同的数据统一在一起，是对的概念。

DEFINITION:
<cstl/cutility.h>

MEMBER:
first	void*类型的指针，用来引用第一个数据。
second	void*类型的指针，用来引用第二个数据。

OPERATION:
pair_t create_pair(first_type, second_type);	创建指定类型的pair_t，first_type为第一个数据的类型，second_type为第二个数据的类型。
void pair_init(pair_t* pt_pair);	初始化pair_t，值为空。
void pair_init_elem( / pair_t* pt_pair, / first_element, second_element);	使用两个值来初始化pair_t。
void pair_init_copy( / pair_t* pt_pair, const pair_t* cpt_src);	使用另一个pair_t来初始化pair_t。
void pair_destroy(pair_t* pt_pair);	销毁pair_t。
void pair_assign( / pair_t* pt_pair, const pair_t* cpt_src);	使用另一个pair_t赋值。
void pair_make( / pair_t* pt_pair, / first_element, second_element);	使用两个值first_element和second_element来构造已经出初始化的pair_t。
bool_t pair_equal( / const pair_t* cpt_first, / const pair_t* cpt_second);	判断两个pair_t是否相等。
bool_t pair_not_equal( / const pair_t* cpt_first, / const pair_t* cpt_second);	判断两个pair_t是否不等。
bool_t pair_less( / const pair_t* cpt_first, / const pair_t* cpt_second);	判断第一个pair_t是否小于第二个pair_t。
bool_t pair_less_equal( / const pair_t* cpt_first, / const pair_t* cpt_second);	判断第一个pair_t是否小于等于第二个pair_t。
bool_t pair_great( / const pair_t* cpt_first, / const pair_t* cpt_second);	判断第一个pair_t是否大于第二个pair_t。
bool_t pair_great_equal( / const pair_t* cpt_first, / const pair_t* cpt_second);	判断第一个pair_t是否大于等于第二个pair_t。

# 函数类型
TYPE：
unary_function_t
binary_function_t

DEFINITION:
所有的函数声明在<cstl/cfunctional.h>
## 算术运算函数
### plus
PROTOTYPE：
void fun_plus_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_plus_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_plus_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行加法操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，计算结果保存在pv_output中。

### minus
PROTOTYPE：
void fun_minus_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_minus_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_minus_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行减法操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，计算结果保存在pv_output中。

### multiplies
PROTOTYPE：
void fun_multiplies_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_multiplies_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_multiplies_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行乘法操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，计算结果保存在pv_output中。

### divides
PROTOTYPE：
void fun_divides_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_divides_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_divides_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行除法操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，计算结果保存在pv_output中。
### modulus
PROTOTYPE：
void fun_negate_char(const void* cpv_input, void* pv_output);
void fun_negate_short(const void* cpv_input, void* pv_output);
void fun_negate_int(const void* cpv_input, void* pv_output);
void fun_negate_long(const void* cpv_input, void* pv_output);
void fun_negate_float(const void* cpv_input, void* pv_output);
void fun_negate_double(const void* cpv_input, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_negate_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行取反操作的一元函数，cpv_input是输入参数，计算结果保存在pv_output中。
### negate
PROTOTYPE：
void fun_modulus_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_modulus_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_modulus_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行取余操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，计算结果保存在pv_output中。
## 关系运算函数
### equal_to
PROTOTYPE：
void fun_equal_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_equal_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_equal_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行判断是否相等的二元谓词，cpv_first和cpv_second都是输入参数，比较结果保存在pv_output中，pv_output实际上是bool_t*。
### not_equal_to
PROTOTYPE：
void fun_not_equal_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_not_equal_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_not_equal_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行判断是否不相等的二元谓词，cpv_first和cpv_second都是输入参数，比较结果保存在pv_output中，pv_output实际上是bool_t*。
### less
PROTOTYPE：
void fun_less_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_less_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行判断的二元谓词，判断*cpv_first 是否小于 *cpv_second， cpv_first和cpv_second都是输入参数，比较结果保存在pv_output中，pv_output实际上是bool_t*。
### less_equal
PROTOTYPE：
void fun_less_equal_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_less_equal_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_less_equal_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行判断的二元谓词，判断*cpv_first 是否小于等于 *cpv_second， cpv_first和cpv_second都是输入参数，比较结果保存在pv_output中，pv_output实际上是bool_t*。
### great
PROTOTYPE：
void fun_great_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_great_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行判断的二元谓词，判断*cpv_first 是否大于 *cpv_second， cpv_first和cpv_second都是输入参数，比较结果保存在pv_output中，pv_output实际上是bool_t*。
### great_equal
PROTOTYPE：
void fun_great_equal_char(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_uchar(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_short(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_ushort(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_int(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_uint(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_long(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_ulong(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_float(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_great_equal_double(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_great_equal_xxxx()函数是对所有的C语言内部类型进行判断的二元谓词，判断*cpv_first 是否大于等于 *cpv_second， cpv_first和cpv_second都是输入参数，比较结果保存在pv_output中，pv_output实际上是bool_t*。
## 逻辑运算函数
### logical_and
PROTOTYPE：
void fun_logical_and_bool(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_logical_and_bool()函数是对bool_t类型的数据进行逻辑与操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，操作结果保存在pv_output中。
### logical_or
PROTOTYPE：
void fun_logical_or_bool(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_logical_or_bool()函数是对bool_t类型的数据进行逻辑或操作的二元函数，cpv_first和cpv_second都是输入参数，操作结果保存在pv_output中。
### logical_not
PROTOTYPE：
void fun_logical_not_bool(const void* cpv_input, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_logical_not_bool()函数是对bool_t类型的数据进行逻辑非操作的一元函数，cpv_input是输入参数，操作结果保存在pv_output中。
## 其他函数
### random_number
PROTOTYPE：
void fun_random_number(const void* cpv_input, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_random_number()函数是产生随机数的一元函数，cpv_input是输入参数，操作结果保存在pv_output中。
### default
PROTOTYPE：
void fun_default_binary(const void* cpv_first, const void* cpv_second, void* pv_output);
void fun_default_unary(const void* cpv_input, void* pv_output);

DESCRIPTION:
fun_default_binary()函数是默认的二元函数。
fun_default_unary()函数是默认的一元函数。